# ΣΧΕΔΙΟ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

(Σ.Α.Υ.)

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 – παρ. 3,4,5,6,8,9,10)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α.Μ. 008/2016

Α.  ΓΕΝΙΚΑ

1.ΕΡΓΟ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2. Δ/ΝΣΗ  Γρεβενά –Δήμος  Γρεβενών

3.ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ  Δήμος Γρεβενών

4.ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ  Δήμος   Γρεβενών

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΦΑΣΕΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.Καθαίρεσεις, πλακιδίων δαπέδου, τοίχων από γυψοσανίδες, ψευδοροφών διάνοιξη οπών σε δάπεδο σκυροδέματος και τοίχους από πλινθοδομές.

2. Διάστρωση δαπέδων με κεραμικά πλακίδια,κατασκευή τοίχων από τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες, κατασκευή ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών ινών.

3. Κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

4. Κατασκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης.

Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ

1. Πτώση πεζών  ή  προσωπικού

2.Κίνδυνος από πτώσεις –μετατοπίσεις υλικών και αντικειμένων.

3.Κίνδυνος από την χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων.

4.Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

5.Κίνδυνος από φυσικούς παράγοντες  [ θόρυβος - σκόνη]

6.Κινδυνος από δίσκο κοπής.

7 Κίνδυνος από την κυκλοφορία πεζών κοντά στο χώρο εργασιών.

8.Κίνδυνος πυρκαγιάς.

9. Αναθυμιάσεων

Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

1. Να απαγορευθεί η χωρίς λόγω παραμονή προσωπικού, πεζών και οχημάτων κοντά στο χώρο εργασιών.

2.Απαραίτητη σήμανση για την εκτέλεση αυτών των εργασιών και να γίνονται ανθεκτικά  γεφυρώματα δια την διέλευση διαβατών και οχημάτων ή πρέπει να αφήνονται ενδεδειγμένες θέσεις στερεές διαβάσεις

3. Κατασκευή αντιστήριξης  των πρανών παράλληλα με την πρόοδο των εργασιών εάν υπάρχει ανάγκη δια καταλλήλων μεθόδων ή δια μηχανικών μέσων εξ αποστάσεως άνευ της εισόδου των εργαζομένων στην εκσκαφή.

4. Να τοποθετούνται τα προϊόντα 	 εκσκαφής ή άλλα αντικείμενα μακριά από το χείλος της εκσκαφής και τα χείλη της εκσκαφής να περιβάλλονται από κράσπεδα.

5.Να χρησιμοποιούνται ως χειριστές μηχανημάτων άτομα με τις απαραίτητες άδειες και με εμπειρία και να γίνεται σωστή συντήρηση των μηχανημάτων.

6 Προ της ενάρξεως εργασιών εκσκαφών με την συνεργασία των αρμοδίων φορέων πρέπει να ερευνάται η ύπαρξη δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος και να γίνεται η απαιτούμενη απομόνωση η μεταφορά.

7. Χρησιμοποίηση κατάλληλων μέσων προστασίας ακοής.

Δ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.Απαραίτητη σήμανση και τα αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις του ισχύοντα Κ.Ο.Κ. [εκσκαφή σε οδό ] να τηρούνται αυστηρά

2.Αντιστηρηξη πρανών λόγω  ύπαρξης προηγούμενων εκσκαφών

3  Προσπέλαση στο  εργοτάξιο πρόσβαση στις θέσεις  εργασίας .Δεν απαιτείται  Ιδιαίτερη μέριμνα πέρα των συνηθισμένων .

4. Κυκλοφορία οχημάτων και πεζών εντός του εργοταξίου . Δεν απαιτείται  Ιδιαίτερη μέριμνα πέρα των συνηθισμένων.

5. Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόποι αποκομιδής αχρήστων . Αποθηκεύονται στον εργοταξιακό  χώρο και αποκομιδή αχρήστων με μηχανικά μέσα

6. Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων  υλικών. δεν θα χρησιμοποιηθούν  επικίνδυνα υλικά.

7  Κατασκευή ικριωμάτων δεν απαιτείται  Ιδιαίτερη μέριμνα πέραν των συνηθισμένων

| Γρεβενά, 21-7-2016 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Καρέτσος Αναστάσιος Μηχανολόγος Μηχανικός | Γρεβενά, 21-7-2016 Οι Συντάκτες Καραγιάννης Γ. Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |
| --- | --- |