### ΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΡΑΜΠΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                        ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2017)

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α.Μ. 56/2016                                                                 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφονται οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την πραγματοποίηση του παραπάνω έργου.  Θα γίνουν  εργασίες  τσιμεντόστρωσης, σε πάροδο της οδού Παπασερβερή και σε τμήμα οδού στον οικισμό Μεσολουρίου .

1. Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης

Η πάροδος Παπασερβερή στο βόρειο τμήμα της δεν είναι κατασκευασμένη, και στο νότιο απαιτεί άμεση βελτίωση ενώ στον οικισμό Μεσολουρίου θα κατασκευαστεί η οδός κοντά στην οικία Μπαρλαγιάννη Χρ.

Το έργο κατατάσσεται στα έργα οδοποιίας  στην ομάδα A V, χαρακτηρίζεται δευτερεύουσα οδός κατηγορίας Β (εκτός περιοχών δικτύου Natura 2000)

2. Αντικείμενο του έργου.

Αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή της παρόδου Παπασιλβερή διαστάσεων 75,00 Χ4,00 μ περίπου όπου θα γίνουν τα εξής :

Εκσκαφή του δρόμου του  βόρειου τμήματος, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης δεξιά  και αριστερά για εγκιβωτισμό του, κατασκευή σκάλας με πλατύσκαλα, τοποθέτηση  μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και κατασκευή δικτύου για την τοποθέτηση φωτιστικών. Στο νότιο τμήμα διάστρωση με σκυρόδεμα του τμήματος του δρόμου που είναι τσιμεντοστρωμένο, τοποθέτηση χειρολιστήρων από σωλήνες γαλβανισμένες όπου απαιτείται και κατασκευή φρεατίου νερών στο χαμηλότερο σημείο.

Στο Μεσολούρι θα γίνει εκσκαφή του τμήματος του δρόμου  που βρίσκεται στο κατηφορικό σημείο, κοντά στην οικία Μπαρλαγιάννη Χρ., διάστρωση με αμμοχάλικα  κατασκευή τοίχου 12,00*0,30*0,60 αριστερά και διάστρωση με σκυρόδεμα μέχρι την κολώνα της ΔΕΗ η οποία πρέπει να μεταφερθεί κοντά στο τοίχο. Μεταφορά του αγωγού ύδρευσης Φ 63 που βρίσκεται εκεί ο οποίος θα οδηγηθεί από το δρόμο και θα φθάσει μέχρι το φρεάτιο μέσα στο δρόμο, μήκους 200,00 μ περίπου με αγωγό από  πολυαιθυλένιο 20 ατμ. .

Το έργο κατατάσσεται στα έργα οδοποιίας  στην ομάδα A V, χαρακτηρίζεται δευτερεύουσα οδός κατηγορίας Β (εκτός περιοχών δικτύου Natura 2000)

3. Προϋπολογισμός του έργου.

Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα προϋπολογισμού, η δαπάνη εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 48.500.00 € με τον ΦΠΑ . Στον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. ………………. υπάρχει πίστωση 20.530,59 € από ΣΑΤΑ 2017  για το έτος 2017 και το υπόλοιπο ποσό των 20.530,00 θα διατεθεί 27.970,00 ευρώ.

4. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και την ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

# Γρεβενά 30-5-2017

# Ο  Συντάκτης

# Νικόλαος Γ. Καραγιάννης

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ