### ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΕΡΓΟ:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                   ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α.Μ30/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό Δημοτικό δίκτυο του Δήμου Γρεβενών  από την έντονη βροχόπτωση της 12ης Σεπτεμβρίου 2016 . Σκοπός του έργου είναι η επαναφορά της καλής λειτουργίας του δικτύου στα  σημεία  που προκλήθηκαν βλάβες ώστε η χρήση του να μην είναι επικίνδυνη και να μην υπάρχουν προβλήματα προσπελασιμότητας στους οικισμούς.

Η παρούσα εργολαβία αφορά  επισκευές σε οδικά τμήματα των δρόμων από Ελευθεροχώρι προς Φελλί, από Κνίδη προς Ιτέα όπου θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις και κατασκευή πτερυγότοιχων  στη γέφυρα στο Δημοτικού Διαμερίσματος Ελευθέρου και σε τμήμα του δρόμου προς Δίπορο, διάστρωση με χυτό σκυρόδεμα δρόμου στο Μεγάλο Σειρήνι, εκσκαφή και διάστρωση με αμμοχάλικα και 3 Α σε δρόμους στα Γρεβενά.

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο τεχνικό αντικείμενο του έργου, και οι θέσεις παρεμβάσεων τους  είναι οι εξής:

ΦΕΛΛΙ

Ασφαλτόστρωση του κεντρικού δρόμου στο σημείο που έγινε καθίζηση .

ΚΝΙΔΗ

Ασφαλτόστρωση του τμήματος του δρόμου κοντά στη γέφυρα στο δρόμο προς Ιτέα .

ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Ανακατασκευή του πτερυγότοιχου  ανάντι της γέφυρας  στο βόρειο τμήμα του οικισμού  και τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.

ΔΙΠΟΡΟ

Ανακατασκευή του πτερυγότοιχου  ανάντι της γέφυρας  στο βόρειο τμήμα του οικισμού  και τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΡΗΝΙ

Διάστρωση δρόμου με χυτό σκυρόδεμα μήκους 40,00 μ περίπου προς  εγκαταστάσεις  με ποιμνιοστάσια.

ΓΡΕΒΕΝΑ

Εκσκαφή δρόμου και διάστρωση με αμμοχάλικα και 3 Α προς οικία κ. Στέφου Δημητρίου σε μήκος 30,00 Χ 4,00 και διάστρωση με 3 Α του δρόμου σε μήκος 70,00  περίπου.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ.

Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα προϋπολογισμού, η δαπάνη εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € με τον ΦΠΑ . Στον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. …………………. υπάρχει πίστωση 33.200,00 € για το έτος 2017 προέρχεται από πιστώσεις (ΣΑΕ 055)  και 41.200,00 από ΣΑΤΑ 2018 για το έτος 2018.

4. Νομοθεσία .

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και την ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

1. O Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

2. Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159 Α’/95), άρθρο 11 Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29 Α’/96), Ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228 Α’ /97) και Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66 Α’/96).

3. Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86) και

Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α’ 137/24-8-93)

Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α’/95)

Ν. 2522/97 - Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’ 178/97)

Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002)

Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/11-10-2002)

Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/24-12-2002)

4. O Ν. 3669/08 – « Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων » (Φ.Ε.Κ. 116 Α΄/08), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

6. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Την ισχύουσα Νομοθεσία περί εκτελέσεως Δημοτικών και Κοινοτικών έργων Ν 2753/99 και τα ΠΔ 171/87 και 410/95, τις έγγραφες και προφορικές εντολές της Υπηρεσίας, όλων των σχετικών διατάξεων και αποφάσεων που εκδόθηκαν σε ερμηνεία των παραπάνω Νόμων και των υπολοίπων σχετικών εγκυκλίων, θα ακολουθηθούν οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές σ' όλα τα στάδια της κατασκευής και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με το Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/15-9-83) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά και τεχνικά έργα» και το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 126/Α/29-8-96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά η κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

# Γρεβενά 19-6-2017

# Ο  Συντάκτης

# Νικόλαος Γ. Καραγιάννης

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ