ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                      ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                       ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Μ. 54/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφονται οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την πραγματοποίηση του παραπάνω έργου.  Θα γίνουν εργασίες συντήρησης σε γήπεδα ποδοσφαίρου.

1. Αντικείμενο του έργου.

Αντικείμενο του έργου είναι:

ΓΗΠΕΔΟ ΚΙΒΩΤΟΥ

Αγωνιστικός χώρος

-Απόξεση της επιφανείας του αγωνιστικού χώρου σε βάθος 5 έως  10 εκατοστά περίπου  και απομάκρυνσης του χώματος από το χώρο, με τη δέουσα προσοχή στο δίκτυο άρδευσης.

-Διάστρωση με φυτική γη με χώμα από θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία αφού προηγουμένως  ο ανάδοχος  εκδώσει της απαιτούμενες άδειες, πάχους  10 εκατοστών περίπου και χωροστάθμηση του αγωνιστικού με κλίση 1 % από το μεγάλο άξονα του.

-Συντήρηση του δικτύου άρδευσης, σπορά όλου του αγωνιστικού  χώρου με σπόρο που θα επιλέξει η υπηρεσία.

–Συντήρηση του χλοοτάπητα με βοτάνισμα 2 φορές, με πότισμα 3 φορές το μήνα για 10 μήνες , άρα 30 φορές  λίπανση 2 φορές το μήνα για  10 μήνες άρα 20 φορές , κούρεμα 2 φορές το μήνα  για 10 μήνες άρα 20 φορές ,  μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.

- Συντήρηση των αποδυτηρίων, με επισκευή των εξωτερικών επιχρισμάτων, αντικατάσταση παραθύρου χρωματισμοί εξωτερικοί και εσωτερικοί.

ΓΗΠΕΔΟ ΒΑΤΟΛΛΑΚΟΥ

Αγωνιστικός χώρος

-Αντικατάσταση των 14  αυτοανυψούμενων κρουστικών  εκτοξευτρών με τεχνικά χαρακτηριστικά :1. ακτίνα  ενέργειας 20,00-28.00 μ., θηλυκή είσοδο διαμέτρου 1 ½’,’  ανύψωση εκτοξευτήρα έως 8 εκατοστά, πίεση λειτουργίας από 4 έως 7 atm., παροχή όγκου από 6,50 έως 16,00 m3/h και  τοποθέτηση φίλτρου νερού στον αγωγό μεταφοράς νερού προς το γήπεδο.

ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ

- Τοποθέτηση δύο ηλιακών θερμοσιφώνων χωρητικότητας  300 lit με 2 συλλέκτες  ο καθένας με την ανάλογη υδραυλικής εγκατάσταση, την εγκατάσταση  στήριξης τους και σύστημα εκκένωσης.

ΓΗΠΕΔΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 5Χ5

Τοποθέτηση διχτύου οροφής σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας (σελίδα 4)

3. Προϋπολογισμός του έργου.

Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα προϋπολογισμού, η δαπάνη εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 70.000.00 € με τον ΦΠΑ . Στον προϋπολογισμό του Δήμου   υπάρχει πίστωση 70.000,00  € από ΣΑΕΠ 041.

4. Νομοθεσία .

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και την ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

1. O Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

2. Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159 Α’/95), άρθρο 11 Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29 Α’/96), Ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228 Α’ /97) και Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66 Α’/96).

3. Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86) και

Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α’ 137/24-8-93)

Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α’/95)

Ν. 2522/97 - Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’ 178/97)

Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002)

Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/11-10-2002)

Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/24-12-2002)

4. O Ν. 3669/08 – « Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων » (Φ.Ε.Κ. 116 Α΄/08), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

6. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Την ισχύουσα Νομοθεσία περί εκτελέσεως Δημοτικών και Κοινοτικών έργων Ν 2753/99 και τα ΠΔ 171/87 και 410/95, τις έγγραφες και προφορικές εντολές της Υπηρεσίας, όλων των σχετικών διατάξεων και αποφάσεων που εκδόθηκαν σε ερμηνεία των παραπάνω Νόμων και των υπολοίπων σχετικών εγκυκλίων, θα ακολουθηθούν οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές σ' όλα τα στάδια της κατασκευής και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με το Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/15-9-83) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά και τεχνικά έργα» και το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 126/Α/29-8-96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά η κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

# Γρεβενά 30-5-2017

# Ο  Συντάκτης

# Νικόλαος Γ. Καραγιάννης

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ