| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 55/2016 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΡΓΟ : Γεωθερμική αντλία θερμότητας στο Επαγγελματικό Λύκειο-ΕΠΑΛ στην κοινότητα Γρεβενών |
| --- | --- |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΜΑΔΑ Α.  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

# Α.Τ.1

ΥΔΡ Ν\15.07.11	Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διαμέτρου Φ 165 mm σε πετρώματα σκληρά μη συνεκτικά

Κωδικός αναθεώρησης:	ΥΔΡ 7107.5  100%

Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διαμέτρου Φ 165 mm σε πετρώματα σκληρά μη συνεκτικά (με σκληρότητα > 4 MOHS) ή σε περίπτωση που επιδιώκεται επαυξημένο ποσοστό λήψεως καρότου, κατά δε τα λοιπά όπως στό Αρθρο 15.06. των τιμολογίων των Νέων Υδραυλικών Έργων

Για διάνοιξη σε βάθος > των 80m.

Τιμή ανά μέτρο μήκους γεωτρήσεως (μμ).

Υπολογισμός κατ' αναλογία με το ΥΔΡ Γ\15.07.05

ΥΔΡ Γ\15.07.05		165 x 1/146 x 29,90	=	33,79

----------------------------

Άθροισμα		33,79

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 33,79 |

# Α.Τ.2

ΥΔΡ Ν\15.17.11	Μετακίνηση γεωτρυπάνου των 165 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση γεωτρυπάνου των 165 mm

Κωδικός αναθεώρησης:	ΥΔΡ 7107.5  100%

Μετακίνηση γεωτρυπάνου των 165 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση γεωτρυπάνου των 165 mm.

Τιμή κατ αποκοπή (κ.α.).

ΝΑΥΔΡ Ν\15.17.11

Υπολογισμός κατ' αναλογία με το ΝΑΥΔΡ Γ\15.17.01

ΝΑΥΔΡ Γ\15.17.01		165 x 1/146 x 51,50	=	58,20

----------------------------

Άθροισμα		58,20

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΧΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 58,20 |

# Α.Τ.3

ΥΔΡ Ν\15.17.12	Μετακίνηση γεωτρυπάνου των 165 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Εκφόρτωση και εγκατάσταση γεωτρυπάνου των των 165 mm

Κωδικός αναθεώρησης:	ΥΔΡ 7107.5  100%

Μετακίνηση γεωτρυπάνου των 165 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Εκφόρτωση και εγκατάσταση γεωτρυπάνου των 165 mm.

Τιμή κατ αποκοπή (κ.α.).

ΝΑΥΔΡ Ν\15.17.12

Υπολογισμός κατ' αναλογία με το ΝΑΥΔΡ Γ\15.17.02

ΝΑΥΔΡ Γ\15.17.02		165 x 1/146 x 45,00	=	50,86

----------------------------

Άθροισμα		50,86

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 50,86 |

# Α.Τ.4

ΥΔΡ Ν\15.07.21	Περιφραγματική γεώτρηση - ODEX. Διάνοιξη γεωτρήσεων σε διάμετρο Φ 8 1/2" και εντός αυτής θα τοποθετείται σιδηροσωλήνας μαύρος διαμέτρου Φ 7 5/8" παχους 3mm

Κωδικός αναθεώρησης:	ΥΔΡ 7107.5  100%

Περιφραγματική γεώτρηση - ODEX. Διάνοιξη γεωτρήσεων σε διάμετρο Φ 8 1/2" και εντός αυτής θα τοποθετείται σιδηροσωλήνας μαύρος διαμέτρου Φ 7 5/8" παχους 3mm.

Δηλαδή διάνοιξη γεωτρήσεως σε πετρώματα σκληρά μη συνεκτικά (με σκληρότητα > 4 MOHS), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή τα σχέδια της Μελέτης και την ΤΣΥ (Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων).

Τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης γεωτρήσεως (μμ).

ΝΑΥΔΡ Ν\15.07.21

Στη τιμή συμπεριλαβάνεται και ο σιδηροσωλήνας μαύρος διαμέτρου Φ 7 5/8" παχους 3mm

Τιμή κατ' αποκοπή

μμ	1 x 70,00	= 	70,00

----------------------------------------------------

Άθροισμα		70,00

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 70,00 |

# Α.Τ. 5

ΑΤΗΕ Ν\8042.11.2.2	Σωλήνας από ακτινοδικτυωμένο πολυαιθυλένιο, τύπου PExα διπλού U, πιέσεως10 atm διαμέτρου Φ 32/2,9 mm

Σχετικό : ΑΤΗΕ 8042.1.1

Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνας από ακτινοδικτυωμένο πολυαιθυλένιο τύπου PExα, κατάλληλος για γεωθερμικά δίκτυα γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

Ν\8042.11. 2 διπλού U Πιέσεως 10 atm

Ν\8042.11. 2. 2 Διαμέτρου 32/2,9 mm

(1 m)

Yλικά

Σωλήνας Φ 32/2,9 mm από ακτινοδικτυωμένο πολυαιθυλένιο διπλού U τύπου PExα, αυξημένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ

Ν\572.22. 2. 2	m	1,30 x 0,55	=	0,72

Εργασία

Τεχν (003)	h	0,08 x 19,86	=	1,59

Βοηθ (002)	h	0,08 x 16,84	=	1,35

--------------------------

Άθροισμα		3,65

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ |
| --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 3,65 |

# Α.Τ. 6

ΑΤΗΕ Ν\8042.20.1.2	Αποστάτης για σωλήνα δικτυωμένου πολυαιθυλένιου τύπου PE-100 Πιέσεως 10 atm διαμέτρου Φ 32/2,9 mm

Σχετικό : ΑΤΗΕ 8042.1.1

Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 8 100%

Αποστάτης για σωλήνα δικτυωμένου πολυαιθυλένιου τύπου PE-100, γιά εγκατάσταση σε γεώτρηση, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

Ν\8042.20. 1 -- Πιέσεως 10 atm

Ν\8042.20. 1. 2 Διαμέτρου 32/2,9 mm

Yλικά

Αποστάτης σε σωλήνα Φ  32/2,9 mm δικτυωμένου πολυαιθυλένιου τύπου PE-100, αυξημένος κατά 10% γιά φθορά, ειδικά τεμάχια, μικροϋλικά στερεώσεως κλπ

Ν\572.39. 1. 2	m	1,10 x 4,4	=	4,84

Εργασία

Τεχν (003)	h	0,30 x 19,86	=	5,96

Βοηθ (002)	h	0,30 x 16,84	=	5,05

--------------------------

Άθροισμα		15,85

ΕΥΡΩ	(Αριθμητικά) :	15,85

(Ολογράφως) :	ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

# Α.Τ. 7

ΑΤΗΕ Ν\8047.10.1	Βάρος καθέλκυσης από ατσάλι, διαμέτρου 80mm και βάρους 12,5 kgr

Σχετικό : ΑΤΗΕ 8045.1

Κωδικός αναθεώρησης:	ΗΛΜ 9 100%

Βάρος καθέλκυσης από ατσάλι, διαμέτρου 80mm και βάρους 12,5 kgr, προσαρμοζόμενο στο ακροσωλήνιο το οποίο θα βοηθήσει στην τοποθέτηση των σωλήνων στη γεώτρηση, πλήρως τοποθετημένο και σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή.

(1 τεμ)

ATHE Ν\8047.10.1

Yλικά

Βάρος καθέλκυσης, όπως παραπάνω περιγράφεται

Ε\577.20.1	τεμ	1,00 x 99,00	=	99,00

Εργασία

Τεχν (003)	h	0,60 x 19,86	=	11,92

Βοηθ (002)	h	0,60 x 16,84	=	10,10

--------------------------

Άθροισμα		121,02

ΕΥΡΩ	(Αριθμητικά) :	121,02

(Ολογράφως) :	ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

# Α.Τ.8

ΥΔΡ Ν\5.01.02	Πλήρωση των γεωτρήσεων μετά την εισαγωγή των πλαστικών σωληνώσεων του εναλλάκτη  με μίγμα άμμου - κοκκώδους μπετονίτη

Κωδικός αναθεώρησης:	ΥΔΡ 6079  100%

Πλήρωση των γεωτρήσεων μετά την εισαγωγή των πλαστικών σωληνώσεων του εναλλάκτη με μίγμα άμμου - κοκκώδους μπετονίτη και με χρήση βαρύτητας. Η αναλογία του εν λόγω μίγματος πλήρωσης των γεωτρήσεων κατά βάρος θα είναι κοκκώδης μπετονίτης 50% - άμμος 50% και σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τη Μελέτη και τη ΤΣΥ.

Η Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) ετοίμου συμπυκνωμένου υλικού βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Υπολογισμός κατ' αποκοπή

(Ε\325.5.2)	m3	1 x 300,00	=	300,00

----------------------------

Άθροισμα		300,00

ΕΥΡΩ	(Αριθμητικά) :	300,00

(Ολογράφως) :	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ

# Α.Τ. 9

ΑΤΗΕ Ν\8048.1.1	Έλεγχος θερμικής απόκρισης γεωεναλλάκτη TRT (Thermal Response Test)

Σε υφιστάμενο γεωεναλλάκτη πλήρως εγκατεστημένο (ενεμάτωση, πρεσάρισμα, εξαέρωση) και μετά το πέρας 48ωρών από την ενεμάτωσή του, θα πραγματοποιηθεί Δοκιμή Θερμικής Απόκρισης (TRT) σύμφωνα με την μεθοδολογία της International Ground Source Heat Pump Association (IGSHPA) και της ASHRAE. Η Δοκιμή Θερμικής Απόκρισης χρησιμοποιείται για την αξιόπιστη μέτρηση της μέσης θερμοκρασίας του υπεδάφους (Tground, oC) και της μέσης θερμικής αγωγιμότητας των σχηματισμών διάτρησης (k, W/mK).

Η Δοκιμή Θερμικής Απόκρισης θα πραγματοποιηθεί για 48 έως 72 ώρες. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την διενέργεια της δοκιμής παρέχεται από τον ανάδοχο και το κόστος χρήσης και λειτουργίας του συμπεριλαμβάνεται στην τιμή, ειδικότερα στον εξοπλισμό του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:

α. Σταθερή πηγή θερμότητας τουλάχιστον 4-8 kW

γ. Καταγραφικό σύστημα μετρήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα (βήμα καταγραφής 1min),

- Θερμοκρασία Εισόδου (Tin, oC)

- Θερμοκρασία Εξόδου (Tout, oC)

-Παροχή (ṁ, m3/h)

-Καταναλισκόμενη ισχύς (Q, Watt)

Τα όργανα θα βρίσκονται συναρμολογημένα και μονωμένα σε προστατευτική θήκη.

Στη τιμή περιλαμβάνεται η καταγραφή και ανάλυση των αποτελεσμάτων και η σύνταξη σχετικής έκθεσης.

Τιμή ανά ώρα πραγματοποιούμενης δοκιμής (h).

| ( 1 h ) | Ωρα |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΗΝΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 50,00 |  |  |

# Α.Τ. 10

15.06       Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής Φ 146 mm σε πετρώματα μαλακά

Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 146 mm (6") σε μαλακά πετρώματα με σκληρότητα έως 4 Mohs

με περιστροφικό υδρογεωτρύπανο που έχει ήδη εγκατασταθεί στην θέση διατρήσεως,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-09-01-00 "Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων".

Περιλαμβάνεται η δειγματοληψία των προϊόντων διατρήσεως (πυρηνοληψία) και η

καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων της γεωτρήσεως (στάθμη νερού,

στρωματογραφία κλπ, η χρήση μπεντονίτη (εφ' όσον απαιτείται) και η ανάλωση των

γεωτρητικών ρευστών.

Η διάνοιξη υδρογεωτρήσεων διαφορετικής τελικής διαμέτρου τιμολογείται κατ' αναλογία με το

παρόν άρθρο: Τιμή εφαρμογής = (Α/Τ 15.06.ΧΧ) x Dγεωτρ / 146 mm.

Επισημαίνεται ότι για την τιμολόγηση το συνολικό βάθος διάτρησης επιμερίζεται σε βαθμίδες

και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζεται το υποάθρο που αντιστοιχεί στο συνολικό βάθος για το

σύνολο της διάτρησης.

Τιμή ανά μέτρο γεώτρησης (μμ).

ΥΔΡ 15.06.01     Διάνοιξη σε βάθος 0-20,00 m

Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 7106.1

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι και εξήντα λεπτά

Αριθμητικώς:  20,60

# Α.Τ. 11

15.06       Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής Φ 146 mm σε πετρώματα μαλακά

Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 146 mm (6") σε μαλακά πετρώματα με σκληρότητα έως 4 Mohs

με περιστροφικό υδρογεωτρύπανο που έχει ήδη εγκατασταθεί στην θέση διατρήσεως,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-09-01-00 "Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων".

Περιλαμβάνεται η δειγματοληψία των προϊόντων διατρήσεως (πυρηνοληψία) και η

καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων της γεωτρήσεως (στάθμη νερού,

στρωματογραφία κλπ, η χρήση μπεντονίτη (εφ' όσον απαιτείται) και η ανάλωση των

γεωτρητικών ρευστών.

Η διάνοιξη υδρογεωτρήσεων διαφορετικής τελικής διαμέτρου τιμολογείται κατ' αναλογία με το

παρόν άρθρο: Τιμή εφαρμογής = (Α/Τ 15.06.ΧΧ) x Dγεωτρ / 146 mm.

Επισημαίνεται ότι για την τιμολόγηση το συνολικό βάθος διάτρησης επιμερίζεται σε βαθμίδες

και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζεται το υποάθρο που αντιστοιχεί στο συνολικό βάθος για το

σύνολο της διάτρησης.

Τιμή ανά μέτρο γεώτρησης (μμ).

ΥΔΡ 15.06.02     Διάνοιξη σε βάθος 20,01-40, 00 m

Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 7106.2

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι ένα και εξήντα λεπτά

Αριθμητικώς:  21,60

# Α.Τ. 12

| ΝΕΤ ΥΔΡ-Α Ν\15.9.1 | Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας εσωτ. διαμέτρου 5" |
| --- | --- |

Σχετικό ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 15.9

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 7110 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση στην υδρογεώτρηση γαλβανισμένου χαλύβδινου φιλτροσωλήνα με διαμήκη ραφή και επιμήκη γεφυρωτή διάτρηση , εσωτερικής διαμέτρου 5in πάχους τοιχώματος 4 mm.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως των σωλήνων, οι γαλβανισμένοι χαλύβδινοι οδηγοί και η  διαμόρφωση της σωληνώσεως.

Στην περίπτωση γαλβανισμένων φιλτροσωλήνων άλλη διαμέτρου ή διαφορετικού πάχους ελάσματος, οι τιμές εφαρμογής προκύπτουν κατ' αναλογία του γινομένου (περίμετρος  σωλήνα x πάχος ελάσματος)

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 15.9	 108 * (127 * 4) / (650 * 6) = 14,07

Τιμή ανά μέτρο μήκους φιλτροσωλήνα (μμ).

| ( 1 m ) | Μέτρο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 14,07 |  |  |

# Α.Τ. 13

| ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 15.18.1 | Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου 'πομόνας' έως Φ 20'' και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 'πομόνας' έως Φ 20'' |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 7120.1 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 51,50 |  |  |

# Α.Τ. 14

| ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 15.18.2 | Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου 'πομόνας' έως Φ 20'' και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας Εκφόρτωση και εγκατάσταση 'πομόνας' έως Φ 20'' |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 7120.2 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.)

| ( 1 Τεμ. ) | Τεμάχιο |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 82,00 |  |  |

# Α.Τ.15

| ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 15.3 | Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου 'πομόνα' |
| --- | --- |

| Κωδ. αναθεώρησης : | ΥΔΡ 7103 | 100,00% |
| --- | --- | --- |

Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με ήδη εγκατεστημένο αντλητικό συγκρότημα βαθέων φρεάτων (πομόνα) διαμέτρού έως Φ 20'' (D500 mm), με ικανότητα αντλήσεως 400 lt/sec από βάθος 50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-09-06-00 ''Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης''.

Περιλαμβάνεται η καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων.

Τιμή ανά ώρα πραγματοποιούμενης αντλήσεως (h).

| ( 1 h ) | Ωρα |
| --- | --- |

| ΕΥΡΩ | (Ολογράφως): | ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Αριθμητικώς): | 30,90 |  |  |

# Α.Τ.16

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν8528.1.1 Γεωθερμική αντλία θερμότητας νερού νερού θερμικής ισχύος 160kW

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 32 100%

Γεωθερμική αντλία θερμότητας νερού νερού, όπως πλήρως περιγράφονται όλα στις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, και από κάθε άλλο υλικό αναφερόμενο στα σχέδια, ήτοι υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών λειτουργίας

(1 τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 28.519,00

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ

# Α.Τ.17

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν8030.138 Εκσκαφή σε παντός είδους εδάφη για διάνοιξη τάφρων εγκατάστασης υπόγειων δικτύων, με χρήση μηχανημάτων και επικουρικά χειρονακτικά με εργάτες

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 8 100%

Εκσκαφή σε παντός είδους εδάφη για διάνοιξη τάφρων εγκατάστασης υπόγειων δικτύων, με χρήση μηχανημάτων και επικουρικά χειρονακτικά με εργάτες

(1 m3)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 28,50

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

# Α.Τ.18

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν8030.139 Επανεπίχωση με άμμο και προϊόντα εκσκαφής με χρήση μηχανημάτων και επικουρικά χειρονακτικά με εργάτες

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 8 100%

Επανεπίχωση με άμμο και προϊόντα εκσκαφής των διανοιχθέντων τάφρων εγκατάστασης υπόγειων δικτύων με χρήση μηχανημάτων και επικουρικά χειρονακτικά με εργάτες

(1 m3)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 19,50

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

# Α.Τ.19

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν8036.6 Πλαστικοί σωλήνες θέρμανσης από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση διατομής 75x10,3 mm

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, θέρμανση και κλιματισμό, πράσινοι ΡΝ 20 bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά SKZ & ΗΥ.  Συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους ειδικά τεμάχια (και ρακόρ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως , συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως .

(1 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 29,50

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

# Α.Τ.20

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν8036.4 Πλαστικοί σωλήνες θέρμανσης από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση διατομής 32x2,9 mm

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, θέρμανση και κλιματισμό, πράσινοι ΡΝ 20 bar, 3ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά SKZ & ΗΥ.  Συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους ειδικά τεμάχια (και ρακόρ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως , συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως .

(1 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 22,50

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

# Α.Τ.21

Άρθρο: ΑΤΗΕ 8606.1.2 Αυτόματη βαλβίδα για εξαερισμό σωληνώσεων νερού

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 11 100%

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα για εξαερισμό σωληνώσεων νερού πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα κατάλληλης διαμέτρου. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1  τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 35,38

(Ολογράφως) : 	ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

# Α.Τ.22

Άρθρο: ΑΤΗΕ 8651 Θερμόμετρο εμβαπτίσεως κεντρικής θερμάνσεως ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη περιοχής ένδειξεως 0 έως 100oC

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 31 100%

Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C με τα μικροϋλικά και την εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία

(1  τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 19,60

(Ολογράφως) : 	ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

# Α.Τ.23

Άρθρο: ΑΤΗΕ 8641 Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 31 100%

Μανόμετρο, περιοχής ενδείξεων 0 έως 10bar, με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1  τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 21,40

(Ολογράφως) : 	ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

# Α.Τ.24

Άρθρο: ΑΤΗΕ 8473.1.5 Δοχείο διαστολής κλειστό με μεβράνη χωρητικότητας 50 Lt

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 23 100%

Δοχείο διαστολής κλειστό με μεβράνη χωριτηκότητας 50 Lt πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1  τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 270,00

(Ολογράφως) : 	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ

# Α.Τ.25

Άρθρο: ΑΤΗΕ 8474.2 Σύστημα αυτόματου πλήρωσεως εγκαταστάσεων κλειστού δοχείου διαστολής

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 11 100%

Αυτόματος πλήρωσης, διαμέτρου 1ins , ορειxάλκινος, κοχλιωτός, με ρυθμιστή και μανόμετρο, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών

(1  τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 141,63

(Ολογράφως) : 	ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

# Α.Τ.26

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν8840.1.4 Πίνακας αυτονομίας ενός κυκλώματος κεντρικής θέρμανσης

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 52 100%

Πίνακας αυτονομίας ενός κυκλώματος κεντρικής θέρμανσης με ενσωματωμένο διακόπτη, αυτόματη ασφάλεια παροχής λεβητοστασίου, ρελέ και όλα τα υπόλοιπα όργανα προστασίας, πλήρης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης. Δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών από/προς τις ηλεκτροβάννες, τον θερμοστάτη, τον υδροστάτη, τους κυκλοφορητές, τον ωρομετρητή ή θερμιδομετρητή καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1  τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 350,00

(Ολογράφως) : 	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

# Α.Τ.27

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν8264.2.3 Συλλέκτης προσαγωγής/επιστροφής νερού, με αναμονές εισόδου και εξόδου νερού, πλήρης

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 11 100%

Συλλέκτης προσαγωγής/επιστροφής νερού, με αναμονές εισόδου και εξόδου νερού, πλήρης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής φρεατίου τοποθετήσεως από σκυρόδεμα, με μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως

(1  τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 650,00

(Ολογράφως) : 	ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

# Α.Τ.28

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν8539.25 Θερμική μόνωση σωλήνων θερμού νερού με εύκαμπτους σωλήνες από αφρώδες πολυαιθυλένιο, ενδ. τύπου ARMAFLEX

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 40 100%

Θερμική μόνωση σωλήνων θερμού νερού με εύκαμπτους σωλήνες από αφρώδες πολυαιθυλένιο, ενδ. τύπου ARMAFLEX, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικρϋλικών (κόλλα, ταινία) και εργασία τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης

(270 m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,00

(Ολογράφως) : 	ΕΠΤΑ

# Α.Τ.29

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν8605.3.3 Δοχείο αδρανείας χωρητικότητας 500 lt

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 21 100%

Δοχείο αδρανείας, χωρητικότητας 500lt, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια, πλήρες με τα απαραίτητα εξαρτήματα (βάννες, αντεπίστροφα) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων με ρακόρ ή φλάντζες, δοκιμών λειτουργίας και πλήρη εγκατάσταση.

(1  τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 950,00

(Ολογράφως) : 	ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

# Α.Τ.30

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν8605.1.7 Κυκλοφορητής νερού παροχής από 16 έως 20 m3/h

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 80 100%

Κυκλοφορητής νερού κατάλληλου μανομετρικού ύψους, για εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως

(1  τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.100,00

(Ολογράφως) : 	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ

# Α.Τ.31

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν8605.1.7 Αντλία ανακυκλοφορίας κλειστού κυκλώματος εναλλάκτη θερμότητας

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 80 100%

Αντλία ανακυκλοφορίας κλειστού κυκλώματος εναλλάκτη θερμότητας γεωθερμικού συστήματος κατάλληλου μανομετρικού ύψους και παροχής, όπως πλήρως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια, πλήρης με τα απαραίτητα εξαρτήματα (βάννες, αντεπίστροφα) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων με ρακόρ ή φλάντζες, δοκιμών λειτουργίας και πλήρη εγκατάσταση.

(1  τεμ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :2.100,00

(Ολογράφως) : 	ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ

# Α.Τ.32

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν8605.4 Γεωθερμικός εναλλάκτης κατακόρυφος

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 21 100%

Γεωθερμικός εναλλάκτης κατακόρυφος, (γεώτρηση, σωλήνωση, πλήρωση με ειδικό υλικό κλπ), όπως πλήρως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια, πλήρης με τα απαραίτητα εξαρτήματα (βάννες, αντεπίστροφα) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων με ρακόρ ή φλάντζες, δοκιμών λειτουργίας και πλήρη εγκατάσταση.

(1  τρέχον μέτρο γεώτρησης)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 31,81

(Ολογράφως) : 	ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

# Α.Τ.33

Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν8730.1.22 Καλώδια διαφόρων διατομών

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 5 100%

Καλώδια διαφόρων διατομών κατ’ εκτίμηση, όπως πλήρως περιγράφεται στις τεχνικές περιγραφές, προδιαγραφές και τα σχέδια, ήτοι υλικά και μικρϋλικά, πλήρως τοποθετημένα και έτοιμα για πλήρη και κανονική λειτουργία

(3ΟΟ m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,15

(Ολογράφως) : 	ΠΕΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Γρεβενά,  28/11/2016

Οι  Συντάκτες

Δρ. Π. Γραμμέλης

Ερευνητής Α΄ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

Δρ. Ν. Μαργαρίτης

Επιστ. συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ