### ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                              ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2017                                                      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 269.500.00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά την αντικατάσταση των παλαιών ιστών φωτισμού και των φωτιστικών σωμάτων με  νέους ιστούς φωτισμού και φωτιστικά νέας τεχνολογίας LED, στην πλατεία Αιμιλιανού καθώς και σε όλους του γύρω πεζόδρομους καθώς και την επέκταση – συντήρηση του υφιστάμενου υπόγειου δικτύου φωτισμού.

Οι παλαιοί ιστοί φωτισμού και τα παλαιά φωτιστικά σώματα θα εξαχθούν με προσοχή, θα αποθηκευθούν σε μέρος που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία για μελλοντική χρήση.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα εξοικονομηθεί ενέργεια, θα μειωθεί το κόστος λειτουργίας και συντήρησης με παράλληλη αύξηση των επιπέδων φωτισμού.

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο τεχνικό αντικείμενο του έργου είναι οι εξής:

Αποξήλωση παλαιών ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων.

Εγκατάσταση νέων βάσεων σιδηροϊστού με τα αγκύρια  θεμελίωσης.

Τοποθέτηση νέων ιστών φωτισμού και νέων φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED.

Θα γίνει επέκταση του υφιστάμενου υπόγειου δικτύου φωτισμού.

Θα γίνουν οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες καθώς και εργασίες συντήρησης στο υπόγειο δίκτυο φωτισμού για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των κυκλωμάτων φωτισμού.

Θα γίνει αντικατάσταση των κιβωτίων ηλεκτρικών ηλεκτρικής διανομής με όλο τον οριζόμενο εξοπλισμό.

Θα γίνουν οι απαραίτητες οικοδομικές εργασίες (αποξηλώσεις, εκσκαφές, αποκαταστάσεις).

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ.

Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα προϋπολογισμού, η δαπάνη εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 269.500,00 € με τον ΦΠΑ. Στον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 20.7325.002 υπάρχει πίστωση 147.000,00€  για το έτος 2017.

4. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές,  την ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  και τον Ν.4412/2016.

# Γρεβενά  10/3/2017

# Ο  Συντάκτης

# Ματεντζίδης Ιωάννης

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ