ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

# ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

1.	Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1	Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α.

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

1.2	Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3	Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.4	Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.5	Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.

1.6	Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου.

1.7	Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.8	Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)

1.9	Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο.

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10	Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:

(α) 	στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),

(β) 	στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,

(γ) 	στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

(δ)	στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,

(ε)	σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.11	Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1)	Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές

(2)	Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.12	Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.13	Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

1.14	Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.15	Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.16	Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.17	Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.

1.18	Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.19	Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.

1.20	Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.

2.	Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3.	Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

Άρθρο  1:

ΑΤΗΕ Ν9325        Ιστός  φωτισμού ύψους 8,00μ

Κωδικός Αναθεώρησης   ΗΛΜ101

Σιδηροϊστός φωτισμού τηλεσκοπικός, κυκλικής διατομής, αποτελούμενος από δύο κυρτά τμήματα  αντίθετης κάμψης ή ισοδύναμου σχεδιασμού, συγκολλημένα μεταξύ τους, συνολικού ύψους έως 8,00m περίπου. Ο ιστός θα καταλήγει σε άκρο κωνικής διατομής. Η τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος θα γίνεται σε πείρο, κατάλληλο για εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων, διατομής 60mm περίπου, σε απόσταση ενός μέτρου κάτω από την απόληξη. Ενδεικτικά η διατομή του πρώτου τμήματος (βάση) του  ιστού θα είναι Φ130mm και πάχους 3mm περίπου. Η διατομή του δεύτερου τμήματος του  ιστού θα είναι Φ100mm και πάχους 3mm περίπου.

Το φινίρισμα του ιστού θα είναι σύμφωνο ως προς UNI EN ISO 1461 ενώ ο ιστός θα είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή µε πολυεστερική πούδρα αποχρώσεως σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τα όργανα σύνδεσης θα ευρίσκονται μέσα στον κορμό του ιστού και στο ύψος της θυρίδας και θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδική πλακέτα στηριγμένη σταθερά στον κορμό του ιστού και στο ύψος της θυρίδας και πάνω σε ειδικούς κοχλίες οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο πάνω μέρος του χώρου της θυρίδας μαζί με τον κοχλία γειώσεως κατά την κατασκευή του ιστού.

Ο ιστός θα διαθέτει εντοιχισμένη θυρίδα επίσκεψης με κουτί διακλάδωσης και ασφάλισης (ακροκιβώτιο) σε ύψος που θα διευκολύνει την επίσκεψη του συντηρητή.

Θα είναι τοποθετημένος σε βάση (πλάκα) έδρασης διαστάσεων 350x350mm περίπου κατάλληλο για πάκτωση με χρήση αγκύριων,  θα πρέπει να φέρει κεντρική οπή για τη διέλευση του υπογείου καλωδίου καθώς και τέσσερις (4) οπές.  Ο ιστός θα συνοδεύεται από μια βάση αγκυρώσεως που θα αποτελείται από τέσσερις ήλους μήκους 700mm περίπου και διατομής  Μ26 περίπου με κατάλληλο σπείρωμα καλά επεξεργασμένο.  Οι τέσσερις ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολημένες πάνω τους γωνίες.  Στους τέσσερις ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πρίν την ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο  για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά τη ζυγοστάθμισή του, στερεούμενη με δυο περικόχλια από πάνω κάθε θέση. Θα φέρει κάλυμμα αγκύριων κατάλληλης διατομής και κατάλληλου ύψους.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αξία της βάσεως αγκυρώσεως, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς στον τόπο του έργου και η εργασία τοποθέτησης, με εργατικό προσωπικό και τα απαραίτητα μηχανικά μέσα (φορτηγό, γερανός κ.λ.π.).

(1 Τεμ.)

Ανάλυση

1. ΥΛΙΚΑ

α)  Σιδηροϊστός φωτισμού ύψους 8,00 μ

Υλικό ΗΛΜ 931 (Τ.Ε.)	(Τεμ)		1Χ 1.150,00		=	1.150,00€

2. ΕΡΓΑΣΙΑ

α) Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία Τεχνίτης

ΕΡΓ.  ΑΤΟΕ 003		(h)		2Χ23,48		=		46,96€

β) Βοηθός

ΕΡΓ.  ΑΤΟΕ 002		(h)		2Χ17,73		=		35,46€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ                =              1.232,42€

Τιμή εφαρμογής   €/τεμ

Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικά:	1.232,42 €

Άρθρο  2:

ΑΤΗΕ Ν9325        Ιστός  φωτισμού ύψους 5,00μ

Κωδικός Αναθεώρησης   ΗΛΜ101

Σιδηροϊστός φωτισμού δρόμου τηλεσκοπικός, κυκλικής διατομής, κατάληξη σε πείρο εγκατάστασης φωτιστικού. Το συνολικό ύψος του ιστού είναι 5,0m περίπου. Η τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος θα γίνεται στην κορυφή του ιστού στον πείρο διατομής 60x3mm περίπου.  Ενδεικτικά η διατομή της βάσης του  ιστού θα είναι Φ90mm  περίπου, η διατομή απόληξης θα είναι Φ60mm  περίπου και πάχους 3,5mm περίπου.

Το φινίρισμα του ιστού θα είναι σύμφωνο ως προς UNI EN ISO 1461 ενώ ο ιστός θα είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή µε πολυεστερική πούδρα αποχρώσεως σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τα όργανα σύνδεσης θα ευρίσκονται μέσα στον κορμό του ιστού και στο ύψος της θυρίδας και θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδική πλακέτα στηριγμένη σταθερά στον κορμό του ιστού και στο ύψος της θυρίδας και πάνω σε ειδικούς κοχλίες οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο πάνω μέρος του χώρου της θυρίδας μαζί με τον κοχλία γειώσεως κατά την κατασκευή του ιστού.

Ο ιστός θα διαθέτει εντοιχισμένη θυρίδα επίσκεψης με κουτί διακλάδωσης και ασφάλισης (ακροκιβώτιο) σε ύψος που θα διευκολύνει την επίσκεψη του συντηρητή.

Θα είναι τοποθετημένος σε βάση (πλάκα) έδρασης διαστάσεων 250x250mm περίπου κατάλληλο για πάκτωση με χρήση αγκύριων,  θα πρέπει να φέρει κεντρική οπή για τη διέλευση του υπογείου καλωδίου καθώς και τέσσερις (4) οπές.  Ο ιστός θα συνοδεύεται από μια βάση αγκυρώσεως που θα αποτελείται από τέσσερις ήλους μήκους 500mm περίπου και διατομής  Μ18 περίπου με κατάλληλο σπείρωμα καλά επεξεργασμένο.  Οι τέσσερις ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολημένες πάνω τους γωνίες.  Στους τέσσερις ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πρίν την ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο  για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά τη ζυγοστάθμισή του, στερεούμενη με δυο περικόχλια από πάνω κάθε θέση. Θα φέρει κάλυμμα αγκύριων κατάλληλης διατομής και κατάλληλου ύψους.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αξία της βάσεως αγκυρώσεως, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς στον τόπο του έργου και η εργασία τοποθέτησης, με εργατικό προσωπικό και τα απαραίτητα μηχανικά μέσα (φορτηγό, γερανός κ.λ.π.).

(1 Τεμ.)

Ανάλυση

1. ΥΛΙΚΑ

α)  Σιδηροϊστός φωτισμού ύψους 3,50 μ

Υλικό ΗΛΜ 931   (Τ.Ε.)	(Τεμ)		1Χ 550,00		=		550,00€

2. ΕΡΓΑΣΙΑ

α) Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία Τεχνίτης

ΕΡΓ.  ΑΤΟΕ 003		(h)		2Χ23,48		=		46,96€

β) Βοηθός

ΕΡΓ.  ΑΤΟΕ 002		(h)		2Χ17,73		=		35,46€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ                =                 632,42 €

Τιμή εφαρμογής   €/τεμ

Ολογράφως:	ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικά:	632,42 €

Άρθρο  3:

ΑΤΗΕ Ν9323        Ιστός  φωτισμού  ύψους 3,50μ.

Κωδικός Αναθεώρησης   ΗΛΜ101

Σιδηροϊστός φωτισμού κυκλικής διατομής, με κατάληξη σε πείρο εγκατάστασης φωτιστικού. Το συνολικό ύψος του ιστού είναι 3,5m περίπου. Η τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος θα γίνεται στην κορυφή του ιστού στον πείρο διατομής 60x3mm περίπου.  Ενδεικτικά η διατομή του  ιστού θα είναι Φ100mm και πάχους 3mm περίπου.

Το φινίρισμα του ιστού θα είναι σύμφωνο ως προς UNI EN ISO 1461 ενώ ο ιστός θα είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή µε πολυεστερική πούδρα αποχρώσεως σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τα όργανα σύνδεσης θα ευρίσκονται μέσα στον κορμό του ιστού και στο ύψος της θυρίδας και θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδική πλακέτα στηριγμένη σταθερά στον κορμό του ιστού και στο ύψος της θυρίδας και πάνω σε ειδικούς κοχλίες οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο πάνω μέρος του χώρου της θυρίδας μαζί με τον κοχλία γειώσεως κατά την κατασκευή του ιστού.

Ο ιστός θα διαθέτει εντοιχισμένη θυρίδα επίσκεψης με κουτί διακλάδωσης και ασφάλισης (ακροκιβώτιο) σε ύψος που θα διευκολύνει την επίσκεψη του συντηρητή.

Θα είναι τοποθετημένος σε βάση (πλάκα) έδρασης διαστάσεων 250x250mm περίπου κατάλληλο για πάκτωση με χρήση αγκύριων,  θα πρέπει να φέρει κεντρική οπή για τη διέλευση του υπογείου καλωδίου καθώς και τέσσερις (4) οπές.  Ο ιστός θα συνοδεύεται από μια βάση αγκυρώσεως που θα αποτελείται από τέσσερις ήλους μήκους 500mm περίπου και διατομής  Μ18 περίπου με κατάλληλο σπείρωμα καλά επεξεργασμένο.  Οι τέσσερις ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολημένες πάνω τους γωνίες.  Στους τέσσερις ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πρίν την ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο  για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά τη ζυγοστάθμισή του, στερεούμενη με δυο περικόχλια από πάνω κάθε θέση. Θα φέρει κάλυμμα αγκύριων κατάλληλης διατομής και κατάλληλου ύψους.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αξία της βάσεως αγκυρώσεως, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς στον τόπο του έργου και η εργασία τοποθέτησης, με εργατικό προσωπικό και τα απαραίτητα μηχανικά μέσα (φορτηγό, γερανός κ.λ.π.).

(1 Τεμ.)

Ανάλυση

- ΥΛΙΚΑ

α)  Σιδηροϊστός φωτισμού ύψους 3,50 μ

Υλικό ΗΛΜ  931    	(Τ.Ε.)	(Τεμ)	       1Χ 400,00		=	        400,00€

- ΕΡΓΑΣΙΑ

α) Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε εργασία Τεχνίτης

ΕΡΓ.  ΑΤΟΕ 003		(h)		2Χ23,48		=		46,96€

β) Βοηθός

ΕΡΓ.  ΑΤΟΕ 002		(h)		2Χ17,73		=		35,46€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ                =                 482,42 €

Τιμή εφαρμογής   €/τεμ

Ολογράφως:	ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικά:	482,42 €

Άρθρο  4:

ΑΤΗΕ Ν9361        Φωτιστικό σώμα LED  κορυφής

Κωδικός Αναθεώρησης   ΗΛΜ060

Το φωτιστικό σώμα κορυφής LED, ενδεικτικών διαστάσεων 540Χ520X120mm θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο κατάλληλο για στήριξη της ηλεκτρικής μονάδας, της οπτικής μονάδας και των φωτεινών πηγών. Το εξωτερικό υλικό προστασίας της φωτεινής πηγής θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από γυαλί ασφαλείας πάχους 4mm περίπου μεγάλης θερμικής και μηχανικής αντοχής.

Η στερέωση του φωτιστικού θα γίνεται απευθείας σε κορυφή ιστού με κατάλληλο κεκλιμένο σύνδεσμο ενδεικτικού ύψους 450mm περίπου.

Το σώμα του φωτιστικού θα βάφεται χρησιμοποιώντας συστήματα βαφής κατάλληλα να εγγυηθούν την ανθεκτικότητα της τελικής επιφάνειας στη διάβρωση, χρώματος σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Το φωτιστικό θα πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP66 σύμφωνα με το πρότυπο EN 60598-1. Το φωτιστικό πρέπει να έχει κλάση μόνωσης ΙΙ. Ο εξοπλισμός πρέπει να έχει ελάχιστο βαθμό προστασίας κρούσης 08 (IK≥08).

Το άνοιγμα του φωτιστικού θα πρέπει να γίνεται χειροκίνητα χωρίς τη χρήση εργαλείων. Η καλωδίωση και οι συνδέσεις πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με την κλάση μόνωσης ΙΙ και οι σύνδεσμοι θα πρέπει να διασφαλίζουν ελάχιστο βαθμό προστασίας IP2X. Η πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα του φωτιστικού πρέπει να απαιτεί το άνοιγμα του καλύμματος του σώματος και θα πρέπει να υπάρχει σύστημα κλειδώματος του καπακιού σε ανοιχτή θέση για την αποφυγή ακούσιου κλεισίματός του.

Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι «αυτό-προστατευόμενο» έναντι υπερτάσεων ≥8kv περίπου. Το καθορισμένο επίπεδο προστασίας από υπέρταση πρέπει να αποδεικνύεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 61547 με εκθέσεις δοκιμών εκδοθείσες από πιστοποιημένο εργαστήριο και πρέπει να είναι σχετικές με το σύνολο του φωτιστικού σώματος.

Το φωτιστικό θα πρέπει να  είναι πιστοποιημένο για φωτοβιολογική ασφάλεια σύμφωνα με το πρότυπο EN 62471.

Η φωτεινή πηγή θα είναι ασύμμετρης κατανομής φωτισμού, θα αποτελείται από υψηλής απόδοσης LED (απόδοση ≥ 6500lm), ισχύος 55W περίπου,  με ουδέτερο λευκό χρώμα θερμοκρασίας Tc = 4000K περίπου,  δείκτη απόδοσης χρωμάτων CRI> 70 και  θερμοκρασία λειτουργίας -40οC + 50οC περίπου. Ο χρόνος ζωής του φωτιστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 55.000 ώρες. Το κύκλωμα των LED να είναι κατάλληλα συνδεδεμένα έτσι ώστε σε περίπτωση απώλειας του ενός τα υπόλοιπα να συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά χωρίς να διακόπτεται η ηλεκτρική τροφοδοσία.

Το φωτιστικό θα φέρει ασύμμετρο κάτοπτρο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στόχευση του φωτισμού.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς στον τόπο του έργου και η εργασία τοποθέτησης, με εργατικό προσωπικό και τα απαραίτητα μηχανικά μέσα (φορτηγό, γερανός κ.λ.π.).

Το φωτιστικό θα φέρει:

Σήμανση CE, ENEC, Πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO14001.

Πρότυπα αναφοράς:

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, EN 61000-3-3, ΕΝ 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62262, EN62384, EN62031, EN 62529, IEC60060-1.

(1 Τεμ.)

Ανάλυση

1. ΥΛΙΚΑ

Φωτιστικό σώμα κορυφής

Υλικό ΗΛΜ 	932		(Τ.Ε.)	(Τεμ)	1Χ1.020,00		=	      1.020,00€

2. ΕΡΓΑΣΙΑ

α) Τεχνίτης

ΕΡΓ.  ΑΤΟΕ 003		(h)		2,50Χ23,48		=		58,70€

β) Βοηθός

ΕΡΓ.  ΑΤΟΕ 002		(h)		2,50Χ17,73		=		44,33€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 1.123,03 €

Τιμή εφαρμογής   €/τεμ

Ολογράφως:	ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικά:	1.123,03 €

Άρθρο  5:

ΑΤΗΕ Ν9361        Φωτιστικό σώμα LED με βραχίονα

Κωδικός Αναθεώρησης   ΗΛΜ060

Το φωτιστικό σώμα κορυφής LED, ενδεικτικών διαστάσεων 540Χ520X120mm θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο κατάλληλο για στήριξη της ηλεκτρικής μονάδας, της οπτικής μονάδας και των φωτεινών πηγών. Το εξωτερικό υλικό προστασίας της φωτεινής πηγής θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από γυαλί ασφαλείας πάχους 4mm περίπου μεγάλης θερμικής και μηχανικής αντοχής.

Η στερέωση του φωτιστικού θα γίνεται στον ιστό με κατάλληλο βραχίονα ενδεικτικού μήκους 120mm περίπου.

Το σώμα του φωτιστικού θα πρέπει να βάφεται χρησιμοποιώντας συστήματα βαφής κατάλληλα να εγγυηθούν την ανθεκτικότητα της τελικής επιφάνειας στη διάβρωση, χρώματος σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Το φωτιστικό θα πρέπει να έχει βαθμό προστασίας IP66 σύμφωνα με το πρότυπο EN 60598-1. Το φωτιστικό πρέπει να έχει κλάση μόνωσης ΙΙ. Ο εξοπλισμός πρέπει να έχει ελάχιστο βαθμό προστασίας κρούσης 08 (IK≥08).

Το άνοιγμα του φωτιστικού θα πρέπει να γίνεται χειροκίνητα χωρίς τη χρήση εργαλείων. Η καλωδίωση και οι συνδέσεις πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με την κλάση μόνωσης ΙΙ και οι σύνδεσμοι θα πρέπει να διασφαλίζουν ελάχιστο βαθμό προστασίας IP2X.

Η πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα του φωτιστικού πρέπει να απαιτεί το άνοιγμα του καλύμματος του σώματος και θα πρέπει να υπάρχει σύστημα κλειδώματος του καπακιού σε ανοιχτή θέση για την αποφυγή ακούσιου κλεισίματός του.

Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι «αυτό-προστατευόμενο» έναντι υπερτάσεων ≥8kv περίπου. Το καθορισμένο επίπεδο προστασίας από υπέρταση πρέπει να αποδεικνύεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 61547 με εκθέσεις δοκιμών εκδοθείσες από πιστοποιημένο εργαστήριο και πρέπει να είναι σχετικές με το σύνολο του φωτιστικού σώματος.

Το φωτιστικό θα πρέπει να  είναι πιστοποιημένο για φωτοβιολογική ασφάλεια σύμφωνα με το πρότυπο EN 62471.

Η φωτεινή πηγή θα είναι ασύμμετρης κατανομής φωτισμού, θα αποτελείται από υψηλής απόδοσης LED (απόδοση ≥ 15000lm), ισχύος 130W περίπου,  με ουδέτερο λευκό χρώμα θερμοκρασίας Tc = 4000K περίπου,  δείκτη απόδοσης χρωμάτων CRI> 70 και  θερμοκρασία λειτουργίας -40οC + 50οC περίπου. Ο χρόνος ζωής του φωτιστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 55.000 ώρες. Το κύκλωμα των LED να είναι κατάλληλα συνδεδεμένα έτσι ώστε σε περίπτωση απώλειας του ενός τα υπόλοιπα να συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά χωρίς να διακόπτεται η ηλεκτρική τροφοδοσία.

Το φωτιστικό θα φέρει ασύμμετρο κάτοπτρο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στόχευση του φωτισμού.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αξία του βραχίονα, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς στον τόπο του έργου και η εργασία τοποθέτησης, με εργατικό προσωπικό και τα απαραίτητα μηχανικά μέσα (φορτηγό, γερανός κ.λ.π.).

Το φωτιστικό θα φέρει:

Σήμανση CE, ENEC, Πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO14001.

Πρότυπα αναφοράς:

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, EN 61000-3-3, ΕΝ 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62262, EN62384, EN62031, EN 62529, IEC60060-1.

(1 Τεμ.)

Ανάλυση

1. ΥΛΙΚΑ

Φωτιστικό σώμα κορυφής

Υλικό ΗΛΜ 	932		(Τ.Ε.)	(Τεμ)	1Χ1.174,00		=	    1.174,00€

2. ΕΡΓΑΣΙΑ

α) Τεχνίτης

ΕΡΓ.  ΑΤΟΕ 003		(h)		2,50Χ23,48		=		58,70€

β) Βοηθός

ΕΡΓ.  ΑΤΟΕ 002		(h)		2,50Χ17,73		=		44,33€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ = 1.277,03 €

Τιμή εφαρμογής   €/τεμ

Ολογράφως:	ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Αριθμητικά:	1.277,03 €

Άρθρο  6:

## ΑΤΗΕ ΝΕΟ ΣΧΕΤ. 60.10.80 	ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 052		100%

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών φωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδομή οδοφωτισμού’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου

- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ

- η βάση του πίλλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.

- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου).

- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο λειτουργίας

Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης φωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων, ως εξής.

## 60.10.80.01 	Πίλλαρ φωτισμού  έως τριών  αναχωρήσεων

(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52)

ΕΥΡΩ	Ολογράφως: ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

Αριθμητικά:  1.500,00€

Άρθρο  7:

ΑΤΗΕ Ν8749.2.2  Φρεάτιο διακλαδώσεων υπογείων καλωδίων με χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 60Χ60 cm,  βάθους 75 cm.

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 010		100%

Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων με χυτοσιδηρούν κάλυμμα, δηλαδή i. εκσκαφή σε έδαφος ημιβραχώδες, ii. διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200Kgr τσιμέντου iii. δόμηση πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα 300Kgr τσιμέντου του πυθμένα, iv) επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 Kgr τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου και εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και άχρηστων υλικών. Διαστάσεων 60Χ60 cm, βάθους 75 cm.

( 1 Τεμ.)

Ανάλυση

- ΥΛΙΚΑ

α) Εκσκαφή

ΑΤΟΕ 2122	(m3)			0,55x45,50	=	25,02€

β) Σκυρόδεμα 200 Kgr

ΑΤΟΕ 3211	(m3)			0,06x139,24	=	  8,35€

γ) Σκυρόδεμα 300Kgr αυξημένο κατά

10% για ξυλότυπο

ΑΤΟΕ 3213	(m3)		 1,10x0,22x169,99	=	41,14€

δ) Επιχρίσματα τσιμεντοκονιάματος

ΑΤΟΕ 7122	(m2)			2.20x25.72	=	56,58€

ε) Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά

ΑΤΗΕ Υδρ. 8072 (Kgr)			60x2,05	=	123,00€

2. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003	(h)			3,00x23,48	=	70,44€							              ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=        324,53€

Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. = 324,53 €

(ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ)

Άρθρο  8:

ΑΤΗΕ Ν9307.2.2   Φρεάτιο γείωσης 40x40 cm, βάθους 70cm, από  σκυρόδεμα C12/15 πάχους 10cm, επισκέψιμο, με   χυτοσιδηρούν κάλυμμα, σε έδαφος ημιβραχώδες.

Καθαρές διαστάσεις φρεατίου :40x40 cm,βάθους 70cm πλάτους 50 εκ.

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 010		100%

Φρεάτιο γείωσης σε έδαφος ημιβραχώδες, από σκυρόδεμα C12/15 πάχους 10cm, επισκέψιμο, με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα 40x40cm δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλότυπου, ενσωμάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων διέλευσης του αγωγού γείωσης και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών, για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή φρεατίου.

Ο πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί με σκυρόδεμα C12/15 σε πάχος 10cm. Καθαρές διαστάσεις φρεατίου: 40x40cm Βάθους 70cm

( 1 Τεμ.)

Ανάλυση

- ΥΛΙΚΑ

α) Εκσκαφή για την κατασκευή

λάκκου. Εκσκαφή σε έδαφος

ημιβραχώδες

ΑΤΗΕ Ηλμ Ν9301.2.2         (m3)			 0,30x55,82	=        16,75€

β) Σκυρόδεμα C12/15 αυξημένο

κατά 10% για ξυλότυπο

ΑΤΟΕ 3213                         (m3)	                      0,15x169,99	=        25,50€

γ) Κάλυμμα φρεατίου χυτοσιδηρούν

διαστάσεων 40x40cm

ΑΤΗΕ Υδρ 8072                 (Kgr)	                     40,00x2,05	=        82,00€

- ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργασία και πρόσθετη εργασία

για μικροκατασκευές σε ώρες

Τεχνίτου

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003	(h)				   3,00x23,48	=	 70,44€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=         194,69€

Τιμή Μονάδος 1 Τεμ = 194,69 €

(ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ)

Άρθρο  9:

ΑΤΗΕ Ν9315.2  Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Πλαστικός σωλήνας PVC  Φ 100

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 008		100%

Πλαστικός σωλήνας P.V.C. δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός m πλαστικού σωλήνα από σκληρό PVC με κεφαλή, εξωτερικής διαμέτρου 100 mm, πάχους 2mm, ανθεκτικού σε εσωτερική πίεση 6 ατμοσφαιρών, ποιότητας τύπου σωλήνος PVC 100 σύμφωνα με τις προδιαγραφές 127/7 -1970 143/Μαρτίου 1971 του Υπουργείου Βιομηχανίας μαζί με τον απαιτούμενο οδηγό από γαλβανισμένο σύρμα 5mm2 για την κατασκευή υπογείου δικτύου διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων, συγκροτουμένου από επι μέρους τεμάχια (με ειδική κόλλα) και εγκατάσταση αυτών μέσα σε χάνδακα βάθους 60-70 cm.

( 1 m.)

Ανάλυση

- ΥΛΙΚΑ

α) Σωλήνας πλαστικός όπως πιο

πάνω με τα μικροϋλικά

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ Ν572.1.7.1 (Τ.Ε.)	 (m)	 1,05x2,80	=	 2,94€

- ΕΡΓΑΣΙΑ

α) Εργασία Τεχνίτης

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003	(h)			0,10x23,48	=	 2,35€

β) Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002	(h)			0,10x17,73	=	 1,77€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=           7,06€

Τιμή Μονάδος 1 m = 7,06 €

(ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ)

Άρθρο  10:

ΑΤΗΕ Ν9316.8 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για τη διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου διαμέτρου 4 ins

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 005		100%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για τη διέλευση καλωδίων κλπ δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε οποιαδήποτε θέση με τα ειδικά τεμάχια και μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που απαιτούνται βαρέως τύπου διαμέτρου 4 ins.

( 1 m.)

Ανάλυση

- ΥΛΙΚΑ

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος

μετά ραφής ISO MEDIUM βαρύς

(πράσινη ετικέτα) διαμ. 4 ins πάχους

4,50 mm προσαυξημένος κατά 10%

για υλικά συνδέσεως, φθορά και

μικροϋλικά

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 566.9	  (m)	          1,10x19,63	=	 21,59€

- ΕΡΓΑΣΙΑ

α) Εργασία Τεχνίτης

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003	(h)			0,40x23,48	=	 9,39€

β) Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002	(h)			0,40x17,73	=	 7,09€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=         38,07€

Τιμή Μονάδος 1 m = 38,07 €

(ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ)

Άρθρο  11:

ΑΤΗΕ Ν9312.1.2  Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 1,00x1,00 m  βάθους 1,20 m

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 101		100%

Βάση σιδηροϊστού άοπλη δηλαδή κατασκευή μιας βάσεως από άοπλο σκυρόδεμα Β160 για την έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που να φέρει στο κέντρο μία κατακόρυφη οπή και μια πλευρική με πλαστικό σωλήνα PVC Φ100 και καμπύλη 90 μοιρών για τη διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στη βάση θα ενσωματωθεί κλωβός αγκυρώσεως από σιδηρογωνιές και ήλους όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο του σιδηροϊστού. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία των εκσκαφών διαστάσεων 1,00x1,00 βάθους 1,20 m

( 1 Τεμ.)

Ανάλυση

- ΥΛΙΚΑ

α) Σκυρόδεμα κατηγορίας Β160 των

300 Kgr τσιμέντου, διά σκύρων

Διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm

Αυξημένο κατά 10% για ξυλότυπο

ΑΤΟΕ 3213	 (m3)			 1,32x169,99	=	 224,39€

β) Πλαστικός σωλήνας PVC Φ 100

ΑΤΟΕ Υδρ.8042.1.7	 (m)	            1,25x26,03	=	  32,54€

- ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργασία Πρόσθετη εργασία για

μικροκατασκευές σε ώρες Τεχνίτου

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003	(h)			1,00x23,48	=	 23,48€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=        280,41€

Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. = 280,41 €

(ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ)

Άρθρο  12:

ΑΤΗΕ 9301.3	Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως  θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού.

Εκσκαφή σε έδαφος ημιβραχώδες

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 010		100%

Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού οιωνδήποτε διαστάσεων, που θα γίνει με οιονδήποτε τρόπο χωρίς την χρησιμοποίηση εκρηκτικών και με την υποστήριξη των πρανών, μόρφωση πυθμένα, την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και την απόρριψη τους σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία. Εκσκαφή σε έδαφος ημιβραχώδες.

( 1 m3.)

Ανάλυση

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε ώρες εργάτου Εργ.

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001	(h)			3,50x15,95	=	55,82€									ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=         55,82€

Τιμή Μονάδος 1 m3 = 55,82 €

(ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ)

Άρθρο  13:

ΑΤΗΕ 9302.2	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων.

Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος ημιβραχώδες.

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 010		100%

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους όφρυος ορύγματος μικρότερου ή μέχρι 1,00m και σε βάθος μέχρι 1,00m με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται για την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπικών μετακινήσεων (οριζοντίων ή κατακόρυφων) και μεταφορών για την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της.

( 1 m3.)

Ανάλυση

Εργασία και λοιπές δαπάνες

ανηγμένες σε ώρες εργάτου Εργ.

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001	(h)			1,50x15,95	=	23,92€									ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=         23,92€

Τιμή Μονάδος 1 m3 = 23,92 €

(ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ)

Άρθρο  14:

ΑΤΗΕ Ν9305.4  Διάστρωση με πλάκες μπετού (με υπογείωση από   τη Δ.Ε.Η.), διαστάσεων 50Χ25Χ4 cm σε χάνδακα πλάτους 50 εκ.

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 010		100%

Διάστρωση με πλάκες μπετού (με υπογείωση από τη Δ.Ε.Η.), διαστάσεων 50Χ25Χ4 cm δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση πλακών μπετού επάνω σε στρώση άμμου πάχους 0,20 m για την προστασία υπογείων τροφοδοτικών καλωδίων μαζί με την αξία προμήθειας, με μεταφορά και διάστρωση της άμμου σε χάνδακα πλάτους 50 εκ.

( 1 m.)

Ανάλυση

- ΥΛΙΚΑ

α) Άμμος κονιοδεμάτων

ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 052 (m3)			 0,2x15,40	=	 3,08€

β) Πλάκες τσιμέντου 0,50x0,25x

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ Ν161.1 (Τ.Ε.) (Τεμ)       4,08x0,59	=	  2,41€

- ΕΡΓΑΣΙΑ

α) Εργασία Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002	(h)			0,10x17,73	=	 1,77€

β) Εργάτης

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001	(h)			0,10x15,95	=	 1,60€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=           8,86€

Τιμή Μονάδος 1 m = 8,86 €

(ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ)

Άρθρο  15:

ΑΤΗΕ Ν9335.1      Ακροκιβώτιο ιστού για μονό βραχίονα

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 104		100%

Ακροκιβώτιο ιστού, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός ακροκιβωτίου ιστού που φέρει στο κάτω μέρος δύο οπές για την είσοδο και την έξοδο μέσω κατάλληλων στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της απαιτούμενης διατομής και στο επάνω μέρος μια οπή για τη διέλευση επίσης μέσω κατάλληλου στυπιοθλίπτου του καλωδίου τροφοδοτήσεως του φωτιστικού σώματος. Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούμενες ασφάλειες των 6 Α τύπου ταμπακιέρας καθώς και κοχλίες προδόσεως του χαλκού γειώσεως και του αγωγού γειώσεως του φωτιστικού σώματος ιστού.

( 1 τεμ.)

Ανάλυση

- ΥΛΙΚΑ

Ακροκιβώτιο ιστού για μονό

βραχίονα

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 933.1              (Τεμ)	 1,00x13,60	=	 13,60€

- ΕΡΓΑΣΙΑ

α) Εργασία Τεχνίτης

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003	(h)			1,20x23,48	=	 28,18€

β) Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002	(h)			1,20x17,73	=	 21,28€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=       	 63,06€

Τιμή Μονάδος 1 Τεμ = 63,06 €

(ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ)

Άρθρο  16:

ΑΤΗΕ Ν9336.1.1.1	Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ διατομής: 5x1,5 mm2

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 046		100%

Καλώδιο ΝΥΜ, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού. Καλώδιο ΝΥΜ σε  έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού. Καλώδιο ΝΥΜ διατομής 5x1,5 mm2

( 1 m)

Ανάλυση

- ΥΛΙΚΑ

Καλώδιο ΝΥΜ διατομής

5x1,5mm2 με τη φθορά

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 816.5.1              (m)	 1,05x1,01	=	 0,061€

- ΕΡΓΑΣΙΑ

α) Εργασία Τεχνίτης

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003	(h)			0,02x23,48	=	 0,469€

β) Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002	(h)			0,02x17,73	=	 0,354€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=          1,88€

Τιμή Μονάδος 1 m = 1,88 €

(ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΧΤΩ ΛΕΠΤΑ)

Άρθρο  17:

ΑΤΗΕ 8773.5.4  Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση  μέσα στο έδαφος. Τετραπολικό – Διατομής 4x6 mm2

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 047		100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Τετραπολικό – Διατομής 4x6 mm2

( 1 m)

Ανάλυση

- ΥΛΙΚΑ

α) Καλώδιο ΝΥΥ 4x6 mm2

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.5.4              (m)	 1,05x2,18	=	 2,29€

Μικροϋλικά 0,02 του (α)                      0,02x2,29	=	0,0458€

- ΕΡΓΑΣΙΑ

α) Εργασία Τεχνίτης

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003	(h)			0,09x23,48	=	 2,11€

β) Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002	(h)			0,09x17,73	=	 1,60€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=        	  6,05€

Τιμή Μονάδος 1 m = 6,05 €

(ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ)

Άρθρο 18:

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΤΗΕ Ν / 9337. 5. 5 :   Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομής: 5 Χ 16mm2

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 102		100%

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥY, μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

1. ΥΛΙΚΑ

α) Καλώδιο NYY 5 Χ 16 mm2

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.6.6	(m)	1,05x7,14	=	7,497 €

Μικροϋλικά 0,02 του α

0,02x7,14	=	0,1428 €

2. ΕΡΓΑΣΙΑ

α) Εργασία Τεχνίτης

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003	(h)	0,30x23,48	=	7,044 €

β) Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002	(h)	0,30x17,73	=	5,319 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	20,00 €

Τιμή Μονάδος  1 m	=	20,00 €

( ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ)

Άρθρο  19:

ΑΤΗΕ 9339   	Αγωγός γυμνός χάλκινος μονόκλωνος Διατομής  6 mm

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 045		100%

Αγωγός γυμνός χάλκινος μονόκλωνος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού μονόκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς. Διατομής 6mm2

( 1 m)

Ανάλυση

1. ΥΛΙΚΑ

α) Αγωγός γυμνός χάλκυνος

μονόκλωνος διατομής 6mm2 με την

φθορά

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 813.1.3	(m)	1,02x0,5009	=	0,51 €

2. ΕΡΓΑΣΙΑ

α) Εργασία Τεχνίτης

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003	(h)	0,10x23,48	=	2,35 €

β) Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002	(h)	0,10x17,73	=	1,77 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	4,63 €

Τιμή Μονάδος 1 m = 4,63 €

(ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ)

Άρθρο  20:

ΑΤΗΕ 9340.3	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής  25 mm

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 045		100%

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς. Διατομής 25mm2

( 1 m)

Ανάλυση

- ΥΛΙΚΑ

Αγωγός γυμνός χάλκινος

πολύκλωνος διατομής 25mm2

με τη φθορά

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 813.2.3              (m)	 1,02x2,09	=	 2,13€

- ΕΡΓΑΣΙΑ

α) Εργασία Τεχνίτης

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003	(h)			0,10x23,48	=	 2,35€

β) Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002	(h)			0,10x17,73	=	 1,77€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=        	 6,25€

Τιμή Μονάδος 1 m = 6,25 €

(ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ)

Άρθρο  21:

ΑΤΗΕ 9344	Σφικτήρας

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 045		100%

Σφικτήρας, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση ενός σφικτήρα για χάλκινους αγωγούς.

( 1 Τεμ)

Ανάλυση

- ΥΛΙΚΑ

Σφικτήρας 25 35 mm2

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 954   (T.E.)     (m)	1,00x1,70	=       1,70€

- ΕΡΓΑΣΙΑ

α) Εργασία Τεχνίτης

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003	(h)			0,50x23,48	=	 11,74€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=           13,44€

Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. = 13,44 €

(ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ)

Άρθρο  22:

ΑΤΗΕ 9347	Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 052		100%

Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ δηλαδή υλικά, εργασία και καταβολή στη ΔΕΗ της σχετικής δαπάνης συνδέσεως, αναγόμενα σεεργασία για την σύνδεση ενός μετρητού της ΔΕΗ.

( 1 Τεμ)

Ανάλυση

α) Εργασία Τεχνίτης

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003	(h)			7,00x23,48	= 164,36€

β) Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002	(h)			7,00x17,73	= 124,11€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=288,47€

Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. = 288,47 €

(ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ)

Άρθρο  23:

ΑΤΗΕ Ν9470.1   Προμήθεια και εγκατάσταση σετ αγκυρίου θεμελίωσης  σιδηροϊστού

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 101		100%

Προμήθεια και εγκατάσταση αγκυρίου θεμελίωσης σιδηροϊστού 1” x 1000 mm (σετ) μαύριο, ειδικής κατασκευής τύπου JT από χάλυβα Fe 500. Κάθε αγκύριο συνοδεύεται από 2 περικόχλια και 2 ροδέλες. Το σετ περιλαμβάνει 4 αγκύρια.

( 1 Τεμ)

Ανάλυση

- ΥΛΙΚΑ

Σετ αγκυρίου θεμελίωσης

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ Ν860.1     (Τεμ.)        1,00x32,80	=      32,80€

- ΕΡΓΑΣΙΑ

α) Τεχνίτης

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003	             (h)	         0,20x23,48	=	 4,70€

β) Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002	             (h)	         0,20x17,73	=	 3,55€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=        41,05€

Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. = 41,05 €

(ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ)

Άρθρο  24:

ΑΤΗΕ Ν9342 	Γείωση από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ2 ins μήκους 2,50μ

Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 005		100%

Γείωση από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, δηλαδή κατασκευή και έμπηξη στο έδαφος μιας γειώσεως αποτελούμενης από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα με όλα τα μικρουλικά που χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως κλπ Φ2ins μήκους 2,50μ

( 1 Τεμ)

Ανάλυση

- ΥΛΙΚΑ

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά

ραφής ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη

ετικέτα) διαμ 2ins, πάχους 3,65 χλστ

προσαυξημένος κατά 20% για

μικρουλικά, κολλάρα γειώσεως κλπ

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 566.6              (m)       1,20x2,50x8,33	=24,99€

- ΕΡΓΑΣΙΑ

α) Εργασία Τεχνίτης

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003	(h)			0,30x23,48	=	 7,04€

β) Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002	(h)			0,30x17,73	=	 5,32€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=         37,35€

Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. = 37,35 €

(ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ)

Άρθρο  25:

ΑΤΗΕ Ν9405.2	Εξαγωγή και απομάκρυνση ιστού φωτισμού οποιουδήποτε

ύψους

Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ 100	100,00%

Εξαγωγή και απομάκρυνση ιστού φωτισμού οποιουδήποτε ύψους και του φωτιστικού σώματος, δηλαδή εργασία εξαγωγής ιστού και του φωτιστικού σώματος με την απαιτούμενη προσοχή και τεχνική, ώστε να μην καταστραφεί η βάση του και τα υπάρχοντα επάνω σ' αυτόν χρήσιμα εξαρτήματα. Περισυλλογή των χρήσιμων υλικών, δηλαδή του βραχίονα του φωτιστικού σώματος, του ακροκιβωτίου, κλπ. και  μεταφορά και απομάκρυνση των άχρηστων προιόντων που προέρχονται από την καθαίρεση. Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά των ιστών και όλων των χρήσιμων υλικών, σε μέρος που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία καθώς και η έντεχνη εργασία αποξήλωσης των αγκυρίων θεμελίωσης.

( 1 Τεμ. )

Ανάλυση

α) Εργασία Τεχνίτης

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003	(h)	2,50x23,48	=	58,70 €

β) Βοηθός

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002	(h)	2,50x17,73	=	44,32 €			 	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	=	103,02 €

Τιμή Μονάδος  1 Τεμ.	=	103,02 €

( ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ )

| Γρεβενά, 10/3/2017 Ο Συντάκτης Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. | Γρεβενά, 10/3/2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Τ.Υ. Καρέτσος Αναστάσιος Μηχανολόγος Μηχανικός |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2017 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ |
| --- | --- |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ