### ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                           ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                 (ΕΤΟΥΣ 2017)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000.00 €

Α.Μ.03/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά εργασίες συντήρησης – επισκευής  των φθορών που προκλήθηκαν στο ασφαλτοστρωμένο οδικό δημοτικό δίκτυο του Δήμου Γρεβενών στα τελευταία χρόνια.  Σκοπός του έργου είναι η επαναφορά της καλής λειτουργίας του δικτύου στα  σημεία  που υπάρχουν φθορές, ώστε η χρήση του να μην είναι επικίνδυνη και να μην υπάρχουν προβλήματα. Η παρούσα εργολαβία αφορά εργασίες  μέσα στην πόλη των Γρεβενών , στον οικισμό Κυρά Καλή και στον οικισμό Ταξιάρχη.

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο τεχνικό αντικείμενο του έργου, και οι θέσεις παρεμβάσεων τους  είναι οι εξής:

Στην πόλη των Γρεβενών

Τμήμα  της οδού Γ. Μπουσίου από τη συμβολή της με Κ. Παλαιολόγου μέχρι το τέλος του οικισμού Κούρβουλου εμβαδού 6.500,00 μ2 περίπου.

- Προβλέπεται η κατασκευή δύο φρεατίων όμβριων υδάτων. Το ένα φρεάτιο κοντά στην συμβολή με την οδό Τόσκα σε όλο το πλάτος του δρόμου  και το άλλο απέναντι  στο πρατήριο υγρών καυσίμων Λιόλιου.

- Φρεζάρισμα του παλιού ασφαλτικού σε όλο το μήκος του δρόμου.

- Ασφαλτόστρωση του δρόμου.

Τμήμα της οδού Μακεδονομάχων από το ύψος του κτιρίου του παλιού δασαρχείου μέχρι την είσοδο της αυλής του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας εμβαδού 1.500,00 μ2 περίπου.

Προβλέπεται φρεζάρισμα του δρόμου σε όλο το μήκος του και ασφαλτόστρωση.

Στην περιοχή Κισλάς  και νότιο τμήμα της πόλης  ασφαλτόστρωση δρόμων μήκους  100,00 μ. και 150,00 περίπου αντίστοιχα.

Το έργο κατατάσσεται στα έργα οδοποιίας  στην ομάδα A ΙV, χαρακτηρίζεται συλλεκτήρια οδός κατηγορίας Β (εκτός περιοχών δικτύου Natura 2000)

Στον οικισμό Κυρά Καλή

Τμήμα του δρόμου μπροστά από το κοιμητήριο μήκους 190,00 και πλάτους 2,50

Προβλέπεται εκσκαφή όλου του δρόμου  σε βάθος 0,60 μ., επίχωση με αμμοχάλικο, δύο στρώσεις 3 Α και ασφαλτόστρωση.

Το έργο κατατάσσεται στα έργα οδοποιίας  στην ομάδα A V, χαρακτηρίζεται δευτερεύουσα οδός κατηγορίας Β (εκτός περιοχών δικτύου Natura 2000)

Στον οικισμό Ταξιάρχη

Θα επισκευαστούν τα εξής τμήματα :

1 Δρόμος από σπίτι Τσιάλτα Βάϊου έως Κλωνάρα Παναγιώτη μήκους 80,00 μ. περίπου και πλάτους 5,00 μ.

2 Λακκούβα στο δρόμος μπροστά  στο σπίτι του Τάρα Ματθαίου διαστάσεων 2,00Χ1,00 μ.

3 Τομή στο δρόμο κοντά στο σπίτι Κανατσιόπουλου διαστάσεων 1,50Χ1,00 μ.

4 Τομή στο δρόμο κοντά στο σπίτι Πουρνάρα Ανδριανής  διαστάσεων 1,50Χ1,00 μ.

5 Τομή στο δρόμο κοντά στο σπίτι Ζιάρα Μιχαηλ  διαστάσεων 5,00Χ2,00 μ.

Το έργο κατατάσσεται στα έργα οδοποιίας  στην ομάδα A V, χαρακτηρίζεται δευτερεύουσα οδός κατηγορίας Β (εκτός περιοχών δικτύου Natura 2000)

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ.

Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα προϋπολογισμού, η δαπάνη εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 200.000.00 € με τον ΦΠΑ . Στον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 30-7333.478 υπάρχει πίστωση 80.000,00 € για το έτος 2017 και 120.000,00 για το έτος 2018.

4. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και την ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

# Γρεβενά 3-2-2017

# Ο  Συντάκτης

# Νικόλαος Γ. Καραγιάννης

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ