### ΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                               ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                               ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α.Μ. 09/2017                                                                           ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000.00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό Δημοτικό δίκτυο του Δήμου Γρεβενών  από την έντονη βροχόπτωση της 12ης Σεπτεμβρίου 2016 . Σκοπός του έργου είναι η επαναφορά της καλής λειτουργίας του δικτύου στα  σημεία  που προκλήθηκαν βλάβες ώστε η χρήση του να μην είναι επικίνδυνη και να μην υπάρχουν προβλήματα προσπελασιμότητας στους οικισμούς.

Η παρούσα εργολαβία αφορά το οδικό τμήμα Αγίων Θεοδώρων  - Ανθρακιάς  στο γεφυρίδιο πριν τον οικισμό Ανθρακιάς, το οδικό τμήμα Ελευθεροχωρίου Φελλίου το τεχνικό πριν τον οικισμό Φελλίου και αστοχία πρανούς σε εσωτερικό οδικό δίκτυο στον οικισμό Πηγαδίτσας, και των Γρεβενών. Επίσης θα κατασκευαστούν δύο φρεάτια σωληνωτά στη Σαρακίνα και στη Βάρη.

Συνοπτικά τα μέτρα αντιμετώπισης των ζημιών περιλαμβάνουν κυρίως την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, πτερυγότοιχων, κατασκευή έργων προστασίας πρανών, καθαρισμό τεχνικών - ρεμάτων – χειμάρρων,   εργασίες ασφαλτικών και μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο τεχνικό αντικείμενο του έργου, και οι θέσεις παρεμβάσεων τους  είναι οι εξής:

ΑΝΘΡΑΚΙΑ

Στη γέφυρα  του δρόμου προς τον οικισμό Ανθρακιάς.

Α) Προβλέπεται κατασκευή τοίχου βαρύτητας από λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια μήκους 20,00 μ περίπου και ύψους 3,00 σε διάταξη ‘’Π’’ (5,00 μ. εγκάρσια στην κοίτη + 7,50 μ. στα πρανή δεξιά, αριστερά) μέσα στην κοίτη του ρέματος και σε απόσταση 10,00 μ. περίπου κατάντη του τεχνικού.

Β) Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με χονδρό αμμοχάλικο ανάντη του τοίχου των συρματοκιβωτίων μέχρι την έξοδο του τεχνικού διαστάσεων μήκους 15,00μ, πλάτους 10,00 μ. και ύψους 2,00 μ.

Γ) Κατασκευή κοιτόστρωσης από χυτό σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 με ελαφρύ οπλισμό πάχους 0,20 μ.  σε όλη την επιφάνεια του επιχώματος.

Δ) Κατασκευή τοίχου (πτερυγότοιχου) από  οπλισμένο σκυρόδεμα νότια του τεχνικού, μήκους 10,00 μ. περίπου ύψους 3,50 μ., σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας.

Ε) Μεταφορά  αγωγού ύδρευσης  Φ 110/20 atm μήκους 50,00 μ. περίπου.

Ζ) Κατασκευή μεταλλικού στηθαίου μήκους 30 μ. περίπου και από τις δύο πλευρές του τεχνικού .

Η) Καθαρισμός ρέματος άνω κάτω σε μήκος 15,00 μ. περίπου.

Το έργο κατατάσσεται στα έργα οδοποιίας  στην ομάδα A V, χαρακτηρίζεται δευτερεύουσα οδός κατηγορίας Β (εκτός περιοχών δικτύου Natura 2000)

ΦΕΛΛΊΟ

Στο τεχνικό του δρόμου Ελευθεροχωρίου Φελλίου πριν τον οικισμό Φελλίου.

Α) Προβλέπεται κατασκευή τοίχου βαρύτητας από λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια μήκους 15,00 μ περίπου και ύψους 2,00 σε διάταξη ‘’Π’’ (5,00 μ. εγκάρσια στην κοίτη + 5,00 μ. στα πρανή δεξιά, αριστερά) μέσα στην κοίτη του ρέματος και σε απόσταση 5,00 μ. περίπου κατάντη του τεχνικού.

Β) Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με χονδρό αμμοχάλικο ανάντη του τοίχου των συρματοκιβωτίων μέχρι την έξοδο του τεχνικού διαστάσεων μήκους 5,00μ, πλάτους 5,00 και ύψους 1,50 μ.

Γ) Κατασκευή κοιτόστρωσης από χυτό σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 με ελαφρύ οπλισμό πάχους 0,20 μ.  σε όλη την επιφάνεια του επιχώματος.

Δ) Κατασκευή τοίχου (πτερυγότοιχου) από  οπλισμένο σκυρόδεμα βόρια του τεχνικού, μήκους 15,00 μ. περίπου ύψους 2,50 μ., σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας.

Ε) Κατασκευή τοίχου (πτερυγότοιχου) από  οπλισμένο σκυρόδεμα νότια του τεχνικού, μήκους 10,00 μ. περίπου ύψους 2,50 μ., σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας

Ζ) Κατασκευή μεταλλικού στηθαίου μήκους 15 μ. περίπου και από τις δύο πλευρές του τεχνικού .

Η) Καθαρισμός ρέματος άνω κάτω σε μήκος 15,00 μ. περίπου.

Το έργο κατατάσσεται στα έργα οδοποιίας  στην ομάδα A V, χαρακτηρίζεται δευτερεύουσα οδός κατηγορίας Β (εκτός περιοχών δικτύου Natura 2000)

ΠΗΓΑΔΙΤΣΑ

Αποκατάσταση αστοχίας πρανούς στο νότιο ανατολικό τμήμα του οικισμού κοντά στο δρόμο.

Α) Προβλέπεται η κατασκευή τοίχου από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 20,00 μ. περίπου και ύψους 2,00 μ.

Β) Κατασκευή τοίχου βαρύτητας από λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια μήκους 20,00 μ περίπου και ύψους 3,00  πάνω από τον τοίχο από σκυρόδεμα.

Γ) Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με χονδρό αμμοχάλικο ανάντη του τοίχου των συρματοκιβωτίων μέχρι το δρόμο.

Δ) Τσιμεντόστρωση του τμήματος του δρόμου σε μήκος 15,00 μ. και πλάτους 4,00 και κατασκευή κρασπέδου δεξιά και αριστερά.

Ε) Κατασκευή μεταλλικού κιγκλιδώματος από οριζόντιες σωλήνες γαλβανισμένες 2’’ και ορθοστάτες διατομής ‘’Η’’ 10αριδες.

Το έργο κατατάσσεται στα έργα οδοποιίας  στην ομάδα A V, χαρακτηρίζεται δευτερεύουσα οδός κατηγορίας Β (εκτός περιοχών δικτύου Natura 2000)

ΓΡΕΒΕΝΑ

Αποκατάσταση αστοχίας πρανούς σε δρόμο του Κισλά

Α) Προβλέπεται η κατασκευή θεμελίωσης  από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 20,00 μ. περίπου και ύψους 0,30 μ.

Β) Κατασκευή τοίχου βαρύτητας από λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια μήκους 20,00 μ περίπου και ύψους 3,00  πάνω στηθεμελίωση.

Γ) Τσιμεντόστρωση του τμήματος του δρόμου σε μήκος 15,00 μ. και πλάτους 4,00 και κατασκευή κρασπέδου δεξιά και αριστερά.

Ε) Κατασκευή μεταλλικού κιγκλιδώματος από οριζόντιες σωλήνες γαλβανισμένες 2’’ και ορθοστάτες διατομής ‘’Η’’ 10αριδες.

Το έργο κατατάσσεται στα έργα οδοποιίας  στην ομάδα A V, χαρακτηρίζεται δευτερεύουσα οδός κατηγορίας Β (εκτός περιοχών δικτύου Natura 2000)

ΣΑΡΑΚΙΝΑ

Στο δρόμο από Σαρακίνα προς Δίπορα κοντά στις δεξαμενές νερού κατασκευή τεχνικού μήκους 10,00 μ. περίπου από τσιμεντοσωλήνες Φ 100 εγκιβωτισμένες με σκυρόδεμα, κατασκευή φρεατίου συγκέντρωσης πάνω και κατασκευή πτερυγότοιχων από την έξοδο με τσιμεντόστρωση.

Το έργο κατατάσσεται στα έργα οδοποιίας  στην ομάδα A ΙV και  χαρακτηρίζεται οδός μεταξύ μικρών οικισμών.

ΒΑΡΗ

Στον κεντρικό δρόμο στην είσοδο του οικισμού κατασκευή τεχνικού μήκους 10,00 μ. περίπου από τσιμεντοσωλήνες Φ 60 εγκιβωτισμένες με σκυρόδεμα, κατασκευή φρεατίου συγκέντρωσης πάνω ,σχήματος χοάνης με σχάρα για την συγκράτηση των φερτών υλών  και κατασκευή τάφρου επενδυμένης με σκυρόδεμα και ελαφρύ οπλισμό, διαστάσεων πλάτους 0,80 μ. , βάθους 0,30 μ. και μήκους 70,00 μ.

πτερυγότοιχων από την έξοδο με τσιμεντόστρωση.

Το έργο κατατάσσεται στα έργα οδοποιίας  στην ομάδα A ΙV και  χαρακτηρίζεται οδός μεταξύ μικρών οικισμών.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ.

Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα προϋπολογισμού, η δαπάνη εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 130.000.00 € με τον ΦΠΑ . Στον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 30-7333.476  υπάρχει πίστωση 80.000,00  € από ΣΑΕΠ 055

4. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και την ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

# Γρεβενά 17/2/2015

# Ο  Συντάκτης

# Νικόλαος Γ. Καραγιάννης

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ