### ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                         ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                   (ΕΤΟΥΣ 2017)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000.00 €

Α.Μ.07/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά εργασίες  επισκευής  των οπών των δρόμων που δημιουργήθηκαν κατά την χειμερινή περίοδο σε διάφορα σημεία.

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αφορά μόνο επιδιόρθωση των οπών (λακκουβών) που δημιουργήθηκαν στο οδόστρωμα.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο τεχνικό αντικείμενο του έργου,   είναι οι εξής:

Κόψιμο του ασφαλτικού με ασφλατοκόφτη , περιμετρικά  του σημείου που υπάρχει η βλάβη, εκσκαφή σε βάθος

6-8 εκατοστά, απομάκρυνση όλων των υλικών της εκσκαφής, καθάρισμα διάστρωση με ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και διάστρωση με ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους  (Π.Τ.Π. Α 265). Οι εργασίες αυτές θα γίνονται για λακκούβες που η επιφάνεια του είναι μέχρι 10,00 τετραγωνικά μέτρα.

Για μεγαλύτερες επιφάνειες θα γίνονται εργασίες ανάλογα με την περίπτωση όπως φρεζάρισμα ή εκσκαφή κ.λ.π.

Το έργο κατατάσσεται στα έργα οδοποιίας  στην ομάδα A ΙV και  χαρακτηρίζεται οδός μεταξύ μικρών οικισμών.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ.

Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα προϋπολογισμού, η δαπάνη εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 100.000.00 € με τον ΦΠΑ . Στον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. …………………. υπάρχει πίστωση 29.660,90 € για το έτος 2017 και 70.000,00 για το έτος 2018.

4. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και την ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

# Γρεβενά 14-2-2017

# Ο  Συντάκτης

# Νικόλαος Γ. Καραγιάννης

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ