### ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                               ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                    ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΡΟΣΒΟΡΟΥ, ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ, ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                         ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ

Α.Μ.08/2017                                                                      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000.00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά εργασίες συντήρησης – επισκευής  των φθορών που προκλήθηκαν στο ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο των Τοπικών Κοινοτήτων Προσβόρου, Αλατόπετρας, Πολυνερίου Και Φιλιππαίων.

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο τεχνικό αντικείμενο του έργου, και οι θέσεις παρεμβάσεων τους  είναι οι εξής:

Στην Τοπική Κοινότητα Αλατόπετρας.

Ασφαλτοστρώσεις σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους που έχουν υποστεί φθορές, σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία, μέσα στον οικισμό εμβαδού 1.400,00 τετραγωνικών μέτρων.

Στην Τοπική Κοινότητα Προσβόρου.

Ασφαλτοστρώσεις σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους που έχουν υποστεί φθορές, σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία, μέσα στον οικισμό εμβαδού 1.200,00 τετραγωνικών μέτρων.

Στην Τοπική Κοινότητα Πολυνερίου.

Ασφαλτοστρώσεις σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους που έχουν υποστεί φθορές, σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία, από την κεντρική πλατεία προς έξοδο οικισμού, εμβαδού 1.600,00 τετραγωνικών μέτρων.

Στην Τοπική Κοινότητα Φιλιππαίων 36,5 χιλιομ.

Ασφαλτοστρώσεις σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους που έχουν υποστεί φθορές,  μέσα στον οικισμό εμβαδού 1.400,00 τετραγωνικών μέτρων, από κοινοτικό κατάστημα μέχρι στις οικίες Τζιουτζιου.

Το έργο κατατάσσεται στα έργα οδοποιίας  στην ομάδα A V, χαρακτηρίζεται δευτερεύουσα οδός κατηγορίας Β (εκτός περιοχών δικτύου Natura 2000)

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ.

Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα προϋπολογισμού, η δαπάνη εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 130.000.00 € με τον ΦΠΑ . Στον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. …………………υπάρχει πίστωση 50.486,14 € για το έτος 2017 και 50.000,00 για το έτος 2018.

4. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και την ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

# Γρεβενά 14-2-2017

# Ο  Συντάκτης

# Νικόλαος Γ. Καραγιάννης

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ