ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                    ΣΧΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2018)

Κ.Α. 25-7312-096

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 €

Α.Μ 21/2018

1. ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά εργασίες  επισκευής,  συντήρησης, βελτίωσης και κατασκευής φρεατίων όμβριων νερών.

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ανυψώσεις ή καταβάσεις χυτοσιδηρών  καλυμμάτων φρεατίων και λαιμών  φρεατίων σχαρών  όμβριων νερών

Θα γίνουν τα εξής:

Καθαίρεση της υπάρχουσας βάσης από σκυρόδεμα  στη στέψη του φρεατίου σε βάθος 0,20 μ.  και πλάτος 0,20 μ., τοποθέτηση της βάσης του καλύμματος ή της σχάρας στο ίδιο επίπεδο με το οδόστρωμα  με μεγάλη ακρίβεια (αλφάδιασμα) και σκυροδέτηση   με σκυρόδεμα  C16/20.

Το έργο κατατάσσεται στα έργα οδοποιίας  στην ομάδα A ΙV και  χαρακτηρίζεται οδός μεταξύ μικρών οικισμών.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ.

Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα προϋπολογισμού, η δαπάνη εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.400 € με τον ΦΠΑ . Στον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α.  25.7312.096 υπάρχει πίστωση  20.000,00 € για το έτος 2018 και  το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί το έτος 2019

4. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και την ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

# Γρεβενά 22-3-2018

# Ο  Συντάκτης

# Νικόλαος Γ. Καραγιάννης

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ