### ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΕΡΓΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                          Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2019                                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά την αντικατάσταση των παλαιών ιστών φωτισμού και των φωτιστικών σωμάτων με νέους ιστούς φωτισμού και φωτιστικά νέας τεχνολογίας LED, στην πλατεία της Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου της Δ.Ε. Ηρακλεωτών του Δήμου Γρεβενών, καθώς και την κατασκευή  νέου δικτύου φωτισμού. Το νέο δίκτυο φωτιμού θα συνδεθεί σε υπάρχων  πίνακα διανομής ηλεκτρικής διανομής.

Οι παλαιοί ιστοί φωτισμού και τα παλαιά φωτιστικά σώματα θα εξαχθούν   και  θα μεταφερθούν - αποθηκευθούν σε μέρος που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα αναβαθμιστεί το οικιστικό περιβάλλον της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Γεωργίου και ταυτόχρονα θα εξοικονομηθεί ενέργεια και θα μειωθεί το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, με παράλληλη αύξηση των επιπέδων φωτισμού.

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο τεχνικό αντικείμενο του έργου είναι οι εξής:

Αποξήλωση παλαιών ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων.

Εγκατάσταση νέων βάσεων σιδηροϊστού με τα αγκύρια  θεμελίωσης.

Τοποθέτηση νέων ιστών φωτισμού και νέων φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED.

Κατασκευή νέου υπόγειου δικτύου φωτισμού.

Θα γίνουν οι απαραίτητες οικοδομικές εργασίες (αποξηλώσεις, εκσκαφές, αποκαταστάσεις).

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ.

Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα προϋπολογισμού, η δαπάνη εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 € με τον ΦΠΑ . Στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 και στον Κ.Α. 20.7335.037 υπάρχει πίστωση  20.000,00 €.

4. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές,  την ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  και τον Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

# Γρεβενά  26/3/2019

# Οι   Συντάκτες

# Ματεντζίδης Ιωάννης

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Μπότζη Ειρήνη

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ