ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ  ΕΡΓΟΥ            :ΔΗΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΡΓΟ                             : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ        :    42 /2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   :  49.600,00€

Κωδικός CPV                  : 31681410-0     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

##### Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

-Τεχνική  Έκθεση

-Τεχνικές Προδιαγραφές

-Προϋπολογισμός  Μελέτης

-Συγγραφή  υποχρεώσεων

-Προϋπολογισμός Προσφοράς

Γ ρ ε β ε ν ά    7/5/2018

Ο Συντάκτης

Ματεντζίδης Ιωάννης

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ : ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                    ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ		                                ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  42  /2018

### ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

H μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Τα υλικά θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, ευρέως διαδεδομένα. Αφορά ηλεκτρολογικό υλικό για την συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου Γρεβενών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 49.600,00€ με ΦΠΑ 24%.

Στον Κ.Α. 20-7131.006 υπάρχει πίστωση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»  ποσού 49.600,00€.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016.

Κωδικός CPV: 31681410-0     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΓΡΕΒΕΝΑ    7/5/2018

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΜΑΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ : ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                    ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ		                                ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  42  /2018

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ασφάλεια 25 Α NEOZED | Ασφάλεια 25 Α NEOZED, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |  |
| 2 | Ασφάλεια 35 Α NEOZED | Ασφάλεια 35 Α NEOZED, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |  |
| 3 | Ασφάλεια 50 Α NEOZED | Ασφάλεια 50 Α NEOZED, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |  |
| 4 | Ασφάλεια αυτοκινήτου γυάλινη μικρή 4Α | Ασφάλεια αυτοκινήτου γυάλινη μικρή 4Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |  |
| 5 | Ασφάλεια ΔΕΗ 40Α | Ασφάλεια ΔΕΗ 40Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |  |
| 6 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 35Α | Ασφάλεια 35 Α μαχαιρωτή, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |  |
| 7 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 80Α | Ασφάλεια 80 Α μαχαιρωτή, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |  |
| 8 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 100Α | Ασφάλεια 100 Α μαχαιρωτή, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |  |
| 9 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 160Α | Ασφάλεια 160 Α μαχαιρωτή, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |  |
| 10 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 250Α | Ασφάλεια 250 Α μαχαιρωτή, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |  |
| 11 | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 10Α | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 10Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |  |
| 12 | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 16Α | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 16Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |  |
| 13 | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 20Α | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 20Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |  |
| 14 | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 32Α | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 32Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |  |
| 15 | Βάση ασφάλειας NEOZET για πίνακα 25Α, πλήρης | Βάση ασφαλειας NEOZET για πίνακα 25Α, πλήρης, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |  |
| 16 | Βάση ασφάλειας NEOZET για πίνακα 35Α, πλήρης | Βάση ασφαλειας NEOZET για πίνακα 35Α, πλήρης, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |  |
| 17 | Δέκτης συχνοτήτων δικτύου ηλεκτροφωτισμού | Δέκτης συχνοτήτων δικτύου ηλεκτροφωτισμού, ο οποίος θα ρυθμίζεται ώστε να λειτουργεί στις ώρες έναυσης και διακοπής του δημοτικού φωτισμού και θα τηλεχειρίζεται μέσω του δικτύου χαμηλής τάσης της ΔΕΗ προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |  |
| 18 | Διακόπτης πινάκων απλός μονοπολικός εντάσεως 40Α | Διακόπτης πινάκων απλός μονοπολικός εντάσεως 40Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |  |
| 19 | Διακόπτης πινάκων απλός τριπολικός εντάσεως 63Α | Διακόπτης πινάκων απλός τριπολικός εντάσεως 63Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 20 | Θερμοστάτης ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος, τροφοδοτούμενος από μπαταρία DC3V | Θερμοστάτης ηλεκτρονικός (με μόνιμη οπτική απεικόνιση της τρέχουσα καθώς και της προγραμματισμένης επιθυμητής θερμοκρασίας) προγραμματιζόμενος, τροφοδοτούμενος από μπαταρία DC3V, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 21 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5 τχ Cu | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5 τχ.Cu, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 22 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5 τχ Cu | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5 τχ.Cu, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 23 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4 τχ Cu | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4 τχ.Cu, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 24 | Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ6 τχ Cu | Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ6 τχ.Cu, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 25 | Καλώδιο τύπου ΝΥA διατομής 1,5mm2 | Καλώδιο τύπου ΝΥA διατομής 1,5mm2, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 26 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 τχ Cu | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 τχ Cu, εύκαμπτο, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 27 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 τχ Cu | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 τχ Cu, εύκαμπτο, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 28 | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ), διαστάσεων : πλάτος 0,90m, ύψος 0,85m, και βάθος 0,35m | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ). Προμήθεια και μεταφορά πίλαρ κατασκευασμένου από γαλβανισμένη και βαμμένη ηλεκτροστατικά λαμαρίνα πάχους 1,5 mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 0,90m, ύψος 0,85m, και βάθος 0,35m. Το εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους από τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0,35m. Θα προορίζεται για τον μετρητή και τον δέκτη, της Δ.Ε.Η. και ο άλλος πλάτους 0,55m για την ηλεκτρική διανομή. Και οι δύο χώροι θα κλείνουν με μονόφυλλη θύρα αναλόγων διαστάσεων.Η θύρα του χώρου της χελώνας της Δ.Ε.Η. σε ύψος 0,43μ. θα φέρει άνοιγμα πλάτους 15εκ. και ύψους 20εκ. για τη λήψη της ένδειξης από τον καταμετρητή της Δ.Ε.Η. Το άνοιγμα αυτό θα κλείνει με ιδικό πλέγμα και τζάμι fiber glass. Η θύρα α) θα κλείνει με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος, β) περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένη κατά ορθή γωνία (στρατζαριστή) για να παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζει καλά στο κλείσιμο, γ) θα αναρτείται στο σώμα του πίλλαρ με τη βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχει ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. Στο χώρο που προορίζεται για την Δ.Ε.Η. και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5mm για να μπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της Δ.Ε.Η. καθώς και ο ηλεκτρικός πίνακας. Το επάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 4cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος μινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. Προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 29 | Μονωτική ταινία 19Χ20 ROHS άσπρη | Μονωτική ταινία 19Χ20 ROHS άσπρο, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 30 | Μονωτική ταινία 19Χ20 ROHS μαύρη | Μονωτική ταινία 19Χ20 ROHS μαύρη, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 31 | Ντουί πορσελάνης Ε27 με λάμα U | Ντουί πορσελάνης Ε27 με λάμα U, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 32 | Ντουί πορσελάνης Ε27, πλαφόν διαιρούμενο, τύπου ΔΕΗ | Ντουί πορσελάνης Ε27, πλαφόν διαιρούμενο, τύπου ΔΕΗ, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 33 | Ντουί πορσελάνης Ε40 | Ντουί πορσελάνης Ε40, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 34 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 2,5 mm | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 2,5 mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 35 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 6 mm | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 6 mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 36 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 10 mm | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 10 mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 37 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 16 mm | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 16 mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 38 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 3 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (3m) με διακόπτη | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 3 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (3m) με διακόπτη, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 39 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 5 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (1,5m) με διακόπτη | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 5 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (1,5m) με διακόπτη, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 40 | Προβολέας LED 50 W | Προβολέας LED ισχύος 50 W, το σώμα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, θα φέρει πυρίμαχο τζάμι πάχους 5mm, προστασίας ΙΡ66, ενεργειακής κλάσης Α+, θερμοκρασίας 6000Κ, απόδοσης 4000Lum περίπου, 30000 ώρες λειτουργίας, τάσης 230V, διαστάσεων 240Χ200mm περίπου, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 41 | Προβολέας LED 100 W | Προβολέας LED ισχύος 100 W, το σώμα θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, θα φέρει πυρίμαχο τζάμι πάχους 5mm, προστασίας ΙΡ66, ενεργειακής κλάσης Α+, θερμοκρασίας 6000Κ, απόδοσης 9000Lum περίπου, 30000 ώρες λειτουργίας, τάσης 230V, διαστάσεων 300Χ250mm περίπου, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 42 | Προέκταση καρούλι (μπαλαντέζα) 4ων θέσεων σούκο 40 μέτρα, HO5VV-F 3X2,5mm | Προέκταση καρούλι (μπαλαντέζα) 4ων θέσεων σούκο 40 μέτρα, HO5VV-F 3X2,5mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 43 | Προέκταση καρούλι (μπαλαντέζα) 4ων θέσεων σούκο 25 μέτρα, HO5VV-F 3X1,5mm | Προέκταση καρούλι (μπαλαντέζα) 4ων θέσεων σούκο 25 μέτρα, HO5VV-F 3X1,5mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 44 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 10/35 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 10/35, συσκευασία 100 τεμαχίων, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 45 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 5/25 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 5/25, συσκευασία 100 τεμαχίων, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 46 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 6/25 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 6/25, συσκευασία 100 τεμαχίων, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 47 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 6/35 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 6/35, συσκευασία 100 τεμαχίων, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 48 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 8/25 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 8/25, συσκευασία 100 τεμαχίων,προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 49 | Σπρέι κόκκινου χρώματος εξωτερικών επιφανειών 400gr | Σπρέι κόκκινου χρώματος εξωτερικών επιφανειών 400gr, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 50 | Φις σούκο αρσενικό λευκό VDE 10/16Α PC γείωση | Φις σούκο αρσενικό λευκό VDE 10/16Α PC γείωση, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 51 | Φις σούκο θηλυκό λευκό VDE 10/16Α PC γείωση | Φις σούκο θηλυκό λευκό VDE 10/16Α PC γείωση, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 52 | Φλεξίμπλ πλαστικό Φ16 | Φλεξίμπλ πλαστικό Φ16, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 53 | Φωτοκύταρο (διακόπτης λυκόφωτος ράγας) δικτύου ηλεκτροφωτισμού (με ρεύμα χαμηλής τάσης 12V στο φωτοαισθητήρα ) | Φωτοκύταρο (διακόπτης λυκόφωτος ράγας) δικτύου ηλεκτροφωτισμού (με ρεύμα χαμηλής τάσης 12V στο φωτοαισθητήρα ο οποίος περιλαμβάνεται) με ρύθμιση φωτεινότητας από 2 έως 100 lux, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 54 | Χρονοδιακόπτης (ημερήσιος) πίνακα με εφεδρεία | Χρονοδιακόπτης (ημερήσιος) πίνακα με εφεδρεία, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 55 | Ρελέ ισχύος εντάσεως 40Α μονοφασικός | Ρελέ ισχύος εντάσεως 40Α μονοφασικός, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 56 | Ρελέ ισχύος εντάσεως 40Α τριφασικός | Ρελέ ισχύος εντάσεως 40Α τριφασικός, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 57 | Φωτιστικό σώμα κορυφής μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 100W | Φωτιστικό σώμα κορυφής επί ιστού. Το σώμα του φωτιστικού θα έχει σχήμα ανεστραμμένου κώνου, με διατομή μεγάλης βάσης Ø500mm και ύψος 500mm περίπου. Θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε κορυφή ιστού με απόληξη κυλινδρικής διατομής Ø60mm, θα φέρει περιμετρικό κάλυμμα λαμπτήρα από διαφανές V2 πολυκαρβονικό ή άλλο αντίστοιχο συνθετικό υλικό ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV ώστε να μην κιτρινίζει και εσωτερικά θα φέρει αντιθαμβωτική διάταξη από αλουμίνιο σε μαύρο χρώμα για μεγαλύτερη αντιθαμβωτική προστασία. Η αντιθαμβωτική διάταξη θα απαρτίζεται από δύο κωλουροκωνικά ελάσματα αλουμινίου, διαμορφωμένα κατάλληλα ώστε να καλύπτουν κυρίως τον καυστήρα του λαμπτήρα εξαλείφοντας φαινόμενα θάμβωσης χωρίς σημαντική μείωση της απόδοσης του φωτιστικού. Το πάνω μέρος του φωτιστικού θα είναι ημισφαιρικής μορφής, κατασκευασμένο από αλουμίνιο και θα είναι ανοιγόμενο ή αφαιρούμενο για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης και του λαμπτήρα. Το φωτιστικό θα φέρει ηλεκτρική ασφάλεια προστασίας τουλάχιστον 6Α, θα έχει βαθμό προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP65 και θα φέρει ακροδέκτες (κλέμα) διατομής τουλάχιστον 2x1,5mm2 για κλάση μόνωσης ΙΙ για το καλώδιο παροχής. Θα φέρει ένα λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 100W με λυχνιολαβή Ε27 θα έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ08 και Full CutOff κατανομή φωτισμού. Θα φέρει πιστοποιητικό ENEC από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests) και ΕΝ60598-2-3 (luminaires-street lighting), το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή. Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό CE και η κατασκευή του θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015 & ΕΝ62493. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων. Προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου. |
| 58 | Ιστός αλουμινίου ύψους 4,0μ., κατάλληλος για φωτιστικό σώμα κορυφής | Ιστός αλουμινίου ύψους 4,0 μ. , από κράμα εξελασμένου αλουμινίου. Θα είναι κατάλληλος για φωτιστικά κορυφής. Θα είναι μονοκόματος σταθερής, κυκλικής ριγωτής διατομής διαμέτρου Φ100mm περίπου, πάχους 4,5mm περίπου. Θα φέρει προστασία με ανοδίωση και πιστοποίηση CE. Θα φέρει κατάλληλη βαφή αποχρώσεως σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην κορυφή θα φέρει χυτοπρεσαριστό εξάρτημα αλουμινίου για προσαρμογή φωτιστικού κορυφής με υποδοχή Φ60. Θα έχει θυρίδα ελέγχου χωνευτή σε απόσταση 0,80 μ. περίπου από τη βάση, διαστάσεων 300Χ65mm περίπου, για την καλύτερη στεγανότητα και θα διευκολύνει την επίσκεψη του συντηρητή. Τα όργανα σύνδεσης (ακροκιβώτιο) θα ευρίσκονται μέσα στον κορμό του ιστού και στο ύψος της θυρίδας και θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδική πλακέτα στηριγμένη σταθερά στον κορμό του ιστού και στο ύψος της θυρίδας και πάνω σε ειδικούς κοχλίες οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο πάνω μέρος του χώρου της θυρίδας μαζί με τον κοχλία γειώσεως. Το ακροκιβώτιο θα φέρει μονό ασφαλειοαποζεύκτη με τετραπολική κλέμα και ικανό να δέχεται καλώδιο έως 16mm2. Θα φέρει πλάκα εδράσεως από αλουμίνιο η οποία θα πρέπει να φέρει ανάλογη κεντρική οπή για τη διέλευση του υπογείου καλωδίου καθώς και τέσσερεις (4) οπές διαμέτρου Φ20mm περίπου η κάθε μια. Ο ιστός θα συνοδεύεται από μία βάση αγκύρωσης που θα αποτελείται από τέσσερεις ήλους M16x500mm. Θα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ βάσει των διεθνών προτύπων ΕΝ ISO 1461. Οι τέσσερεις ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολημένες πάνω τους γωνίες. Στους τέσσερεις ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πριν την ανύψωση του ιστού από δύο περικόχλια και δύο ροδέλες για την σωστή στήριξη του ιστού. Προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου. |
| 59 | Λυχνία οικονομίας 23W Ε27 | Λυχνία οικονομίας 23W, κατάλληλη για εξωτερική χρήση, με κάλυκα Ε27, απόχρωσης 6000-6500Κ, ώρες λειτουργίας 12000, απόδοσης 1480LUM περίπου, ενεργειακής κλάσης Α, διαστάσεων 175ΧΦ65 περίπου, τάσης 230V, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου. |
| 60 | Λυχνία LED 15W Ε27 | Λυχνία LED 15W , κατάλληλη για εξωτερική χρήση, τάσης 230V, με κάλυκα E27, απόχρωσης 6000-6500Κ, απόδοσης 1500LUM, 25.000 ώρες λειτουργίας, ενεργειακής κλάσης Α+, διαστάσεων 165χΦ65 περίπου, προστασίας ΙΡ65, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου. |
| 61 | Φωτιστικό σώμα τύπου ΔΕΗ | Αφορά την προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου: βραχιόνων Δημοτικού Φωτισμού. ανταυγαστήρων που θα προσαρμόζονται στους βραχίονες Δημοτικού φωτισμού. Κατασκευή και Υλικό Οι βραχίονες δημοτικού φωτισμού Α) θα κατασκευαστούν σύμφωνα με το σχέδιο GR-157 ½ από σιδηροσωλήνα 3/4” με ραφή “βαρέως” τύπου, πάχους τοιχώματος 2,65 ΜΜ (σύμφωνα με την ορολογία της Ελληνικής αγοράς) ή κατηγορίας MEDIUM κατάλληλο για σπείρωμα σύμφωνα με τα ISO-65 ή DIN 2440. Β) Η αντηρίδα θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το σχέδιο GR-157 ½ από λάμα 25x5 κατά DIN 1017. Γ) Τα υπόλοιπα μεταλλικά εξαρτήματα θα κατασκευαστούν από τεμάχια λαμαρίνας πάχους 3ΜΜ, όπως φαίνεται στο σχέδιο GR-157 ½. Ο ανταυγαστήρας θα είναι ολόσωμος από αλουμίνιο χυτοπρεσσαριστό όπως φαίνεται στο σχέδιο GR-157 2/2. Στην κορυφή του ανταυγαστήρα, στη θέση συνδέσεως με τον βραχίονα Δημοτικού Φωτισμού, θα γίνεται τυποποιημένη κοχλίωση ¾” για σωλήνα. Για τη σταθεροποίηση της σύνδεσης θα υπάρχει και κοχλίας ασφάλισης επικαδμιωμένος όπως φαίνεται στο σχέδιο GR-157 2/2. Οι ανταυγαστήρες θα παραδίδονται με λυκνιολαβές από πορσελάνη με τις επαφές τους κατά προτίμηση στον πυθμένα τους, τα μεταλλικά τους κατασκευασμένα από ορείχαλκο, διπλής μόνωσης, τύπου Ε27 κατά IEC 61και IEC 238. Επιψευδαργύρωση Ο σιδηροσωλήνας, η αντηρίδα και τα λοιπά σιδερένια εξαρτήματα του βραχίονα Δ.Φ., θα επιψευδαργυρωθούν. Οι κοχλίες και τα περικόχλια με διάμετρο μικρότερη από 9,5ΜΜ είναι δυνατόν να επιψευδαργυρωθούν ηλεκτρολυτικά . Βαφή Οι ανταυγαστήρες θα βαφούν αρχικά με “αστάρι” (WASH PRIMER) κατάλληλο για την καλή πρόσφυση του τελικού χρώματος. Το τελικό χρώμα θα πρέπει να είναι βαφή φούρνου με απόχρωση σκούρου πράσινου εξωτερικά και λευκού στην ανακλαστική επιφάνεια, που θα ψηθεί σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 120 οC. Τελική επεξεργασία Οι βραχίονες δημοτικού φωτισμού και ανταυγαστήρες πρέπει να υποστούν τελική επεξεργασία, ώστε να είναι απαλλαγμένοι από ελαττώματα και κακή κατεργασία. Η τελική αυτή επεξεργασία θα γίνεται πριν από την επιψευδαργύρωση ή την βαφή αντίστοιχα. Χαρακτηριστικά του συστήματος Το συγκρότημα, βραχίονα δημοτικού φωτισμού και ανταυγαστήρα, πρέπει να είναι κλάσεως 250V,διπλής μόνωσης σύμφωνα με το IEC-238, κατάλληλο για να συνδεθεί σε δίκτυο με ονομαστική τάση 231V και ονομαστική συχνότητα 50 HZ. Επιθεώρηση και δοκιμές Η επιθεώρηση θα αφορά τη μέτρηση διαστάσεων (Διαστασιακός έλεγχος βραχίονος ή ανταυγαστήρα, πάχη ελασμάτων, πάχος ανταυγαστήρα, κλάση μονώσεως ( VDE-0710)) και την εξακρίβωση γενικά ελαττωμάτων τελικής επεξεργασίας. Επίσης με κατσαβίδι θα γίνει έλεγχος της στιβαρότητας του ενσωματωμένου περικοχλίου στο μονωτικό παρέμβυσμα κατά την κρίση του Επιθεωρητή. Η εξέταση θα γίνεται σε κάθε μερική παραλαβή σε αριθμό δειγμάτων, κατά την κρίση του Επιθεωρητή, ώστε να εξασφαλίζεται η προμήθεια υλικού σύμφωνα με την προδιαγραφή. Προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου. |

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΓΡΕΒΕΝΑ 7/5/2018 |
| --- | --- |
| Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. | Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ | ΜΑΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ : ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                    ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ		                                ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  42  /2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ασφάλεια 25 Α NEOZED | ΤΕΜ. | 20 | 0,60 | 12,00 |
| 2 | Ασφάλεια 35 Α NEOZED | ΤΕΜ. | 200 | 0,65 | 130,00 |
| 3 | Ασφάλεια 50 Α NEOZED | ΤΕΜ. | 20 | 0,70 | 14,00 |
| 4 | Ασφάλεια αυτοκινήτου γυάλινη μικρή 4Α | ΤΕΜ. | 500 | 0,20 | 100,00 |
| 5 | Ασφάλεια ΔΕΗ 40Α | ΤΕΜ. | 50 | 0,70 | 35,00 |
| 6 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 35Α | ΤΕΜ. | 20 | 5,60 | 112,00 |
| 7 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 80Α | ΤΕΜ. | 20 | 7,00 | 140,00 |
| 8 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 100Α | ΤΕΜ. | 15 | 12,00 | 180,00 |
| 9 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 160Α | ΤΕΜ. | 15 | 13,00 | 195,00 |
| 10 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 250Α | ΤΕΜ. | 15 | 14,00 | 210,00 |
| 11 | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 10Α | ΤΕΜ. | 150 | 3,50 | 525,00 |
| 12 | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 16Α | ΤΕΜ. | 150 | 3,50 | 525,00 |
| 13 | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 20Α | ΤΕΜ. | 20 | 3,50 | 70,00 |
| 14 | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 32Α | ΤΕΜ. | 50 | 4,00 | 200,00 |
| 15 | Βάση ασφάλειας NEOZET για πίνακα 25Α, πλήρης | ΤΕΜ. | 10 | 3,50 | 35,00 |
| 16 | Βάση ασφάλειας NEOZET για πίνακα 35Α, πλήρης | ΤΕΜ. | 25 | 3,50 | 87,50 |
| 17 | Δέκτης συχνοτήτων δικτύου ηλεκτροφωτισμού | ΤΕΜ. | 15 | 160,00 | 2.400,00 |
| 18 | Διακόπτης πινάκων απλός μονοπολικός εντάσεως 40Α | ΤΕΜ. | 20 | 5,00 | 100,00 |
| 19 | Διακόπτης πινάκων απλός τριπολικός εντάσεως 63Α | ΤΕΜ. | 8 | 15,00 | 120,00 |
| 20 | Θερμοστάτης ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος, τροφοδοτούμενος από μπαταρία DC3V | ΤΕΜ. | 2 | 85,00 | 170,00 |
| 21 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5 τχ Cu | ΜΜ | 150 | 1,14 | 171,00 |
| 22 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5 τχ Cu | ΜΜ | 100 | 1,50 | 150,00 |
| 23 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4 τχ Cu | ΜΜ | 100 | 2,50 | 250,00 |
| 24 | Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ6 τχ Cu | ΜΜ | 100 | 5,50 | 550,00 |
| 25 | Καλώδιο τύπου ΝΥA διατομής 1,5mm2 | ΜΜ | 300 | 0,25 | 75,00 |
| 26 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 τχ Cu | ΜΜ | 2.000 | 0,70 | 1.400,00 |
| 27 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 τχ Cu | ΜΜ | 200 | 1,20 | 240,00 |
| 28 | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ), διαστάσεων : πλάτος 0,90m, ύψος 0,85m, και βάθος 0,35m | ΤΕΜ. | 2 | 250,00 | 500,00 |
| 29 | Μονωτική ταινία 19Χ20 ROHS άσπρη | ΤΕΜ. | 100 | 1,00 | 100,00 |
| 30 | Μονωτική ταινία 19Χ20 ROHS μαύρη | ΤΕΜ. | 100 | 1,00 | 100,00 |
| 31 | Ντουί πορσελάνης Ε27 με λάμα U | ΤΕΜ. | 200 | 2,00 | 400,00 |
| 32 | Ντουί πορσελάνης Ε27, πλαφόν διαιρούμενο, τύπου ΔΕΗ | ΤΕΜ. | 100 | 3,00 | 300,00 |
| 33 | Ντουί πορσελάνης Ε40 | ΤΕΜ. | 20 | 2,80 | 56,00 |
| 34 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 2,5 mm | ΤΕΜ. | 100 | 0,80 | 80,00 |
| 35 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 6 mm | ΤΕΜ. | 100 | 1,00 | 100,00 |
| 36 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 10 mm | ΤΕΜ. | 100 | 1,20 | 120,00 |
| 37 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 16 mm | ΤΕΜ. | 100 | 1,50 | 150,00 |
| 38 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 3 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (3m) με διακόπτη | ΤΕΜ. | 20 | 7,00 | 140,00 |
| 39 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 5 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (1,5m) με διακόπτη | ΤΕΜ. | 50 | 6,00 | 300,00 |
| 40 | Προβολέας LED 50 W | ΤΕΜ. | 30 | 30,00 | 900,00 |
| 41 | Προβολέας LED 100 W | ΤΕΜ. | 30 | 50,00 | 1.500,00 |
| 42 | Προέκταση καρούλι (μπαλαντέζα) 4ων θέσεων σούκο 40 μέτρα, HO5VV-F 3X2,5mm | ΤΕΜ. | 5 | 50,00 | 250,00 |
| 43 | Προέκταση καρούλι (μπαλαντέζα) 4ων θέσεων σούκο 25 μέτρα, HO5VV-F 3X1,5mm | ΤΕΜ. | 2 | 35,00 | 70,00 |
| 44 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 10/35 | ΤΕΜ. (συσκευασία 100 τεμαχίων) | 5 | 4,00 | 20,00 |
| 45 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 5/25 | ΤΕΜ. (συσκευασία 100 τεμαχίων) | 5 | 2,00 | 10,00 |
| 46 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 6/25 | ΤΕΜ. (συσκευασία 100 τεμαχίων) | 10 | 2,50 | 25,00 |
| 47 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 6/35 | ΤΕΜ. (συσκευασία 100 τεμαχίων) | 5 | 3,50 | 17,50 |
| 48 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 8/25 | ΤΕΜ. (συσκευασία 100 τεμαχίων) | 5 | 3,00 | 15,00 |
| 49 | Σπρέι κόκκινου χρώματος εξωτερικών επιφανειών 400gr | ΤΕΜ. | 20 | 2,50 | 50,00 |
| 50 | Φις σούκο αρσενικό λευκό VDE 10/16Α PC γείωση | ΤΕΜ. | 200 | 0,50 | 100,00 |
| 51 | Φις σούκο θηλυκό λευκό VDE 10/16Α PC γείωση | ΤΕΜ. | 200 | 1,00 | 200,00 |
| 52 | Φλεξίμπλ πλαστικό Φ16 | ΜΜ | 100 | 1,00 | 100,00 |
| 53 | Φωτοκύταρο (διακόπτης λυκόφωτος ράγας) δικτύου ηλεκτροφωτισμού (με ρεύμα χαμηλής τάσης 12V στο φωτοαισθητήρα ) | ΤΕΜ. | 9 | 40,00 | 360,00 |
| 54 | Χρονοδιακόπτης (ημερήσιος) πίνακα με εφεδρεία | ΤΕΜ. | 20 | 50,00 | 1.000,00 |
| 55 | Ρελέ ισχύος εντάσεως 40Α μονοφασικός | ΤΕΜ. | 30 | 15,00 | 450,00 |
| 56 | Ρελέ ισχύος εντάσεως 40Α τριφασικός | ΤΕΜ. | 40 | 45,00 | 1.800,00 |
| 57 | Φωτιστικό σώμα κορυφής επί ιστού μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 100w | ΤΕΜ. | 12 | 430,00 | 5.160,00 |
| 58 | Ιστός αλουμινίου ύψους 4,0μ., κατάλληλος για φωτιστικό σώμα κορυφής | ΤΕΜ. | 10 | 478,00 | 4.780,00 |
| 59 | Λυχνία οικονομίας 23W Ε27 | ΤΕΜ. | 1.300 | 3,10 | 4.030,00 |
| 60 | Λυχνία LED 15W Ε27 | ΤΕΜ. | 850 | 7,20 | 6.120,00 |
| 61 | Φωτιστικό σώμα τύπου ΔΕΗ | ΤΕΜ. | 50 | 50,00 | 2.500,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 40.000,00 |
| ΦΠΑ 24% | 9.600,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 49.600,00 |

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΓΡΕΒΕΝΑ 7/5/2018 |
| --- | --- |
| Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. | Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ | ΜΑΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ : ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                    ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ		                                ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  42  /2018

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο  1ο  (Αντικείμενο προμήθειας)

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.  Αφορά  την συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου Γρεβενών.

Άρθρο  2ο  (Ισχύουσες διατάξεις)

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

- Του Ν. 3643/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)

- Του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.)

- Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173) “Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων” όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016.

- Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/9-3-2013) ¨Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013” όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016.

- Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 107/9-3-2013) ¨Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας” όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016.

και όλων των  διατάξεων όπως ισχύουν.

Άρθρο  3ο (Εγγυήσεις)

Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό.

Το ύψος της Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  θα πρέπει να καλύπτει το (ΔΥΟ τοις εκατό) 2% της προεκτιµόµενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., δηλαδή το ποσό των οχτακοσίων Ευρώ (800,00€).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα – είδος προμήθειας της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων – είδος/ειδών.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον επτά  (7) μήνες από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και

Β. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Το ύψος της εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι παραπάνω εγγυήσεις θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

Άρθρο  4ο  (Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης)

Οι προσφορές θα μπορούν να κατατεθούν για ένα ή περισσότερα είδη της προμήθειας και θα  καλύπτουν το σύνολο των ποσοτήτων κατά είδος.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα μπορεί να γίνει και σε περισσότερους του ενός  αναδόχους.

1.Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 επόμενα. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης,

2.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

3.Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

4.Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

5.Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, όπως προβλέπεται σύμφωνα με τoν  Ν.4412/2016.

Άρθρο  5ο  (Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης)

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο  6ο (Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης – Επιτροπή παραλαβής)

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται στο σύνολό τους ή τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών,  από την υπογραφή της σύμβασης σε σημεία που θα υποδειχτούν από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.  Ως χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζονται οι ΔΕΚΑ (10) μήνες. Ο χρόνος παράδοσης της ανωτέρω προμήθειας, θα ορίζεται σαφώς από τον διαγωνιζόμενο στην προσφορά του , λαμβανομένης ως ημερομηνίας μετρήσεως του χρόνου την ημερομηνία της υπογραφής της σχετικής συμβάσεως προμήθειας. Προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης απορρίπτεται.

Η παραλαβή θα γίνει από την προβλεπόμενη επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 221 του  Ν.4412/2016.

Άρθρο  7ο  (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Ανωτέρα βία)

1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.

3.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το     ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον  Ν.4412/2016.

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο  8ο  (Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας)

1.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί όταν κρίνει σκόπιμο για σύμβαση συγκεκριμένης προμήθειας να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης και εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Ο χρόνος και το περιεχόμενο της εγγυημένης λειτουργίας περιγράφεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2.Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

3.Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

4.Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προ βλέπεται στο άρθρο 71 του Ν.4412/2016. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Άρθρο  9ο  (Ευθύνες  μέχρι την παράδοση )

Ο προμηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε  συμβεί στα υπό προμήθεια είδη μέχρι της παράδοσης αυτών στο Δήμο Γρεβενών.

Άρθρο  10ο  (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση)

1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που α πορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

2.Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

3.Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

Άρθρο  11ο  (Χρόνος ισχύος προσφοράς)

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4412/2016 ανέρχεται σε έξι (6) μήνες.

Άρθρο  12ο  (Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις)

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών από το Δήμο μας προς τον προμηθευτή θα γίνει αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών , με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος. Αυτή  θα είναι τμηματική ή συνολική ανάλογα με την περίπτωση,  όπως θα προβλέπεται από την σύμβαση και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016.

Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και κάθε είδους φόρους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η δαπάνη δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας αρχικής και επαναληπτικής βαρύνουν τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος (Ν. 3801/2009 άρθρο 46, ΦΕΚ 163Α/4-9-2009).

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΓΡΕΒΕΝΑ 7/5/2018 |
| --- | --- |
| Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. | Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ | ΜΑΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Γρεβενά    7/5/2018

Αριθμ.Πρωτ .6193

Ταχ.Δ/νση  :Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη

Πληροφορίες: Ματεντζίδης Ι.

Τηλέφωνο   : 2462353429

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΘΕΜΑ : Αποστολή μελέτης για εκτέλεση προμήθειας

Σας στέλνουμε δύο αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών – αριθμ.  42/2018 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 49.600,00€, σχέδιο διακήρυξης  και σας παρακαλούμε  για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εσωτερική  διανομή:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ : ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                    ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ		                                ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  42  /2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ασφάλεια 25 Α NEOZED | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2 | Ασφάλεια 35 Α NEOZED | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 3 | Ασφάλεια 50 Α NEOZED | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 4 | Ασφάλεια αυτοκινήτου γυάλινη μικρή 4Α | ΤΕΜ. | 500 |  |  |
| 5 | Ασφάλεια ΔΕΗ 40Α | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 6 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 35Α | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 7 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 80Α | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 8 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 100Α | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 9 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 160Α | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 10 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 250Α | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 11 | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 10Α | ΤΕΜ. | 150 |  |  |
| 12 | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 16Α | ΤΕΜ. | 150 |  |  |
| 13 | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 20Α | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 14 | Αυτόματος ασφάλεια Εντάσεως 32Α | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 15 | Βάση ασφάλειας NEOZET για πίνακα 25Α, πλήρης | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 16 | Βάση ασφάλειας NEOZET για πίνακα 35Α, πλήρης | ΤΕΜ. | 25 |  |  |
| 17 | Δέκτης συχνοτήτων δικτύου ηλεκτροφωτισμού | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 18 | Διακόπτης πινάκων απλός μονοπολικός εντάσεως 40Α | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 19 | Διακόπτης πινάκων απλός τριπολικός εντάσεως 63Α | ΤΕΜ. | 8 |  |  |
| 20 | Θερμοστάτης ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος, τροφοδοτούμενος από μπαταρία DC3V | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 21 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5 τχ Cu | ΜΜ | 150 |  |  |
| 22 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5 τχ Cu | ΜΜ | 100 |  |  |
| 23 | Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4 τχ Cu | ΜΜ | 100 |  |  |
| 24 | Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ6 τχ Cu | ΜΜ | 100 |  |  |
| 25 | Καλώδιο τύπου ΝΥA διατομής 1,5mm2 | ΜΜ | 300 |  |  |
| 26 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 τχ Cu | ΜΜ | 2.000 |  |  |
| 27 | Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 τχ Cu | ΜΜ | 200 |  |  |
| 28 | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ), διαστάσεων : πλάτος 0,90m, ύψος 0,85m, και βάθος 0,35m | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 29 | Μονωτική ταινία 19Χ20 ROHS άσπρη | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 30 | Μονωτική ταινία 19Χ20 ROHS μαύρη | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 31 | Ντουί πορσελάνης Ε27 με λάμα U | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 32 | Ντουί πορσελάνης Ε27, πλαφόν διαιρούμενο, τύπου ΔΕΗ | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 33 | Ντουί πορσελάνης Ε40 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 34 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 2,5 mm | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 35 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 6 mm | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 36 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 10 mm | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 37 | Πλαστική κλέμα 12 θέσεων για καλώδια 16 mm | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 38 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 3 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (3m) με διακόπτη | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 39 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 5 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (1,5m) με διακόπτη | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 40 | Προβολέας LED 50 W | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 41 | Προβολέας LED 100 W | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 42 | Προέκταση καρούλι (μπαλαντέζα) 4ων θέσεων σούκο 40 μέτρα, HO5VV-F 3X2,5mm | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 43 | Προέκταση καρούλι (μπαλαντέζα) 4ων θέσεων σούκο 25 μέτρα, HO5VV-F 3X1,5mm | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 44 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 10/35 | ΤΕΜ. (συσκευασία 100 τεμαχίων) | 5 |  |  |
| 45 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 5/25 | ΤΕΜ. (συσκευασία 100 τεμαχίων) | 5 |  |  |
| 46 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 6/25 | ΤΕΜ. (συσκευασία 100 τεμαχίων) | 10 |  |  |
| 47 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 6/35 | ΤΕΜ. (συσκευασία 100 τεμαχίων) | 5 |  |  |
| 48 | Στηρίγματα καλωδίων (ρόκα) 8/25 | ΤΕΜ. (συσκευασία 100 τεμαχίων) | 5 |  |  |
| 49 | Σπρέι κόκκινου χρώματος εξωτερικών επιφανειών 400gr | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 50 | Φις σούκο αρσενικό λευκό VDE 10/16Α PC γείωση | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 51 | Φις σούκο θηλυκό λευκό VDE 10/16Α PC γείωση | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 52 | Φλεξίμπλ πλαστικό Φ16 | ΜΜ | 100 |  |  |
| 53 | Φωτοκύταρο (διακόπτης λυκόφωτος ράγας) δικτύου ηλεκτροφωτισμού (με ρεύμα χαμηλής τάσης 12V στο φωτοαισθητήρα ) | ΤΕΜ. | 9 |  |  |
| 54 | Χρονοδιακόπτης (ημερήσιος) πίνακα με εφεδρεία | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 55 | Ρελέ ισχύος εντάσεως 40Α μονοφασικός | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 56 | Ρελέ ισχύος εντάσεως 40Α τριφασικός | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 57 | Φωτιστικό σώμα κορυφής επί ιστού μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 100w | ΤΕΜ. | 12 |  |  |
| 58 | Ιστός αλουμινίου ύψους 4,0μ., κατάλληλος για φωτιστικό σώμα κορυφής | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 59 | Λυχνία οικονομίας 23W Ε27 | ΤΕΜ. | 1.300 |  |  |
| 60 | Λυχνία LED 15W Ε27 | ΤΕΜ. | 850 |  |  |
| 61 | Φωτιστικό σώμα τύπου ΔΕΗ | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |
| ΦΠΑ 24% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΓΡΕΒΕΝΑ ……/….../……….

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ