| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2018 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΑΞΗ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΜΕΒΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ |
| --- | --- |

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΤΜΗΜΑ  Α.- ΓΕΝΙΚΑ

| 1. | Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο είναι ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής Γρεβενών. |
| --- | --- |
| 2. | Ακριβής διεύθυνση του έργου: Γρεβενά |
| 3. | Αριθμός αδείας: |
| 4. | Στοιχεία των κυρίων του έργου |

| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Ημερ/νία κτήσεως | Τμήμα του έργου όπου υπάρχει ιδιοκτησία |
| --- | --- | --- | --- |
| ΝΠΠΔ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |  | 100% |

| 5. | Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ: |
| --- | --- |
| 6. | Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: |

| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | Διεύθυνση | Ημερομηνία αναπροσαρμογής |
| --- | --- | --- | --- |

ΤΜΗΜΑ Β.- ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

|  | ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ |
| --- | --- |
| 1. | Τεχνική περιγραφή του έργου: ΄ Ι. ΔΕΔΟΜΕΝΑ (α) Θέση του έργου-οικόπεδο Το οικόπεδο βρίσκεται στην περιοχή αθλητικού κεντρου Γρεβενών Β. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού του κολυμβητηρίου Γρεβενών . Μετά την διενεργηθείσα ενεργειακή επιθεώρηση το κτίριο κατατάγη σε κατηγορία ``Ε`` αναμένοντας την μετάταξή του σε κατηγορία ```Α`` μετά τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης . Αυτή διαχωρίζεται σε δύο στάδια : Α: παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου Β: Ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις . Περιληπτικά έχουμε: 1. Παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου Μόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, Νέα μόνωση οροφής, Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέα ενεργειακά 2. Ηλεκτρομηχανολογικές Παρεμβάσεις στο κτίριο Μόνωση όλων των σωληνώσεων, διαφορετικών διαμέτρων και των δυο διανομέων- συλλεκτών (προσαγωγής/επιστροφής ΖΝ) του θερμικού συστήματος του κολυμβητηρίου, Αντικατάσταση των υπαρχόντων fancoils με νέους πιο ενεργειακά αποδοτικούς, Νέος φωτισμός LED, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σε όλους τους χώρους του κολυμβητηρίου, Εγκατάσταση συστοιχίας πυκνωτών για ανύψωση του cos φ Κεντρικό σύστημα αυτοματισμού, BEMS και ενεργειακής διαχείρισης. Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας σε συνδυασμό με γεωθερμικό πεδίο – γεωεναλλάκτη . Αναβάθμιση του συστήματος ηλιοθερμικών για καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης στους χώρους πέριξ των δεξαμενών κολύμβησης . Εγκατάσταση κεντρικών ενεργειακών μονάδων θέρμανσης – ψύξης – αφύγρανσης Αντικατάσταση αντλιών ανακυκλοφορίας νερού δεξαμενών κολύμβησης με νέες inverter μεγαλύτερης παροχής για καλύτερη κάλυψη των αναγκών του .κολυμβητηρίου Αντικατάσταση παλαιών κυκλοφορητών με νέους inverter . Κατασκευή wc – ντους ΑΜΕΑ αθλητών και wc ΑΜΕΑ κοινού . Εξοπλισμός κολυμβητηρίου με σύστημα ανύψωσης – καθόδου αθλητών ΑΜΕΑ εντος των δεξαμενών . |
| 2. | Παραδοχές μελέτης |

Α. ΥΛΙΚΑ

| 2.Α.1 | Κατηγορία σκυροδέματος | C20/25 |
| --- | --- | --- |
| 2.Α.2 | Κατηγορία χάλυβα | S500 |
| 2.Α.3 | Κατηγορία χάλυβα συνδετήρων | S500 |
| 2.Α.4 | Συντ. Ασφαλείας σκυροδέματος Υ/c | 1,50 |
| 2.Α.5 | Συντ. Ασφαλείας σιδήρου Υ/s | 1,15 |

Β. ΕΔΑΦΟΣ

| 2.Β.1 | Επιτρεπόμενη τάση εδάφους Μρα | 0,15 |
| --- | --- | --- |
| 2.Β.2 | Δείκτης εδάφους Ks (KPa/cm ) | 75 |
| 2.Β.3 | Συντ. Τριβής εδάφους / σκυροδέματος | 0,70 |

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| 2.Γ.1 | Σεισμικότητα περιοχής | Ι |
| --- | --- | --- |
| 2.Γ.2 | Σεισμική επιτάχυνση εδάφους | α: 0,16 |
| 2.Γ.3 | Σπουδαιότητα κτιρίου | Σ3 |
| 2.Γ.4 | Συντελεστής σπουδαιότητος | Υ1: 1,15 |
| 2.Γ.5 | Κατηγορία εδάφους | Β |
| 2.Γ.6 | Συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς | Q: |
| 2.Γ.7 | Συντελεστής θεμελίωσης | Θ: 1,00 |
| 2.Γ.8 | Συντελεστής φασματικής ενίσχυσης | Βο: 2,50 |
| 2.Γ.9 | Συντελεστής συνδυασμού δράσεων | Ψ2: 0,50 |
| 2.Γ.10 | Χαρακτηριστικές περίοδοι | T1: 0,15 T2: 0,60 |
| 2.Γ.11 | Θεμελιώδεις περίοδοι κτιρίου | ΤxI: TψΙ: TxII: ΤψΙΙ: |
| 2.Γ.12 | Τεταγμένη φάσματος επιταχύνσεων σεισμού (Τ2 Τ) | RdI: RdII: |
| 2.Γ.13 | Σεισμικός αρμός | Δ: |

Δ. ΦΟΡΤΙΑ

| 2.Δ.1 | Ίδιο βάρος οπλισμένου σκυροδέματος | 25,00 ΚΝ/m2 |
| --- | --- | --- |
| 2.Δ.2 | Ίδιο βάρος γαιών | 20,00 ΚΝ/m2 |
| 2.Δ.3 | Ίδιο βάρος δρομικής οπτοπλινθοδομής | 2.1 ΚΝ/m2 |
| 2.Δ.4 | Ίδιο βάρος μπατικής οπτοπλινθοδομής | 3.6 ΚΝ/m2 |
| 2.Δ.5 | Επικάλυψη οροφής δώματος | 1,30 ΚΝ/ m2 |
| 2.Δ.6 | Επικάλυψη οροφής πρόβλεψης | ___ |

| 3. | ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ , ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΘΗ |
| --- | --- |

ΤΜΗΜΑ  Γ.- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι επισημάνσεις αναφέρονται στα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνεται στους μεταγενέστερους χρήστες και στους συντηρητές και επισκευαστές του.

Οι επισημάνσεις αφορούν  κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

| 1. | Θέσεις δικτύων |
| --- | --- |
|  | 1.1 | Θέρμανσης Τα δίκτυα θέρμανσης – ψύξης φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν το έργο και οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών ώστε αυτές να γίνονται: Άμεσα Με ασφάλεια Οικονομικά Χωρίς πιθανούς τραυματισμούς άλλων δικτύων |
|  | 1.2 | Ηλεκτροδότησης Τα δίκτυα Ηλεκτροδότησης (Ισχυρών-Ασθενών) φαίνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν το έργο και οιαδήποτε εργασία συντήρησης η επισκευής των θα πρέπει να γίνεται βάσει αυτών ώστε αυτές να γίνονται: Άμεσα Με ασφάλεια Οικονομικά Χωρίς πιθανούς τραυματισμούς άλλων δικτύων |
| . |  |
| 2. | Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο |
|  | 3.1 | Αμίαντος και προϊόντα αυτού |
|  | 3.2 | Υαλοβάμβακας |
|  | 3.3 | Πολυουρεθάνη |
|  | 3.4 | Πολυστερίνη |
|  | 3.5 | Αλλά υλικά |

ΤΜΗΜΑ Δ.- ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| (Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Μπορούν εδώ να αναφερθούν - π.χ. - κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες, ή αν υπάρχουν προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κλπ.) |
| --- |
| 1. | Εργασίες σε στέγες Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της στέγης ή διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής. Ισχύουν τα μέτρα που αναφέρονται στο Γ1.1.9 του ΣΑΥ |
| 2. | Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου Ισχύουν τα μέτρα που αναφέρονται στο Γ1.1.5 και Γ1.1.6 του ΣΑΥ |
| 3. | Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου Ως ανωτέρω |
| 4. | Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες Δεν υπάρχουν |
| 5. | Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς Δεν υπάρχουν |

ΤΜΗΜΑ Ε.- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κάθε μήνα μέσα στην υποχρεωτική συντήρηση.

Οι βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται κατά την διάρκεια της υποχρεωτικής συντήρησης σε εγκαταστάσεις πρέπει ν' αποκαθίστανται άμεσα.

| Γρεβενά, 10/6/2020 Οι Συντάκτες Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Φωτόπουλος Ευθύμιος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Γρεβενά, 10/6/2020 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Τ.Υ. Καρέτσος Αναστάσιος Μηχανολόγος Μηχανικός |
| --- | --- |